Приложение к постановлению

главы администрации города

от 16.04.2018г. №197

Муниципальная программа

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры  муниципального образования

«город Новозыбков»

( 2018 - 2022 годы с перспективой до 2025 года)

г. Новозыбков

2018 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

| I. | Паспорт муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «город Новозыбков»…………………………………..……………….. | 3 |
| --- | --- | --- |
| II. | Характеристика существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры…………………………………………………………………... | 4 |
| 1. | Анализ текущего состояния системы электроснабжения……………………... | 4 |
| 2. | Анализ текущего состояния системы теплоснабжения………………………... | 6 |
| 3. | Анализ текущего состояния системы водоснабжения…………………………. | 9 |
| 4. | Анализ текущего состояния системы водоотведения………………………….. | 10 |
| 5. | Анализ текущего состояния системы газоснабжения………………………….. | 13 |
| 6. | Анализ текущего состояния системы сбора и утилизации твердых коммунальных отходов…………………………………………………………………………….. | 14 |
| 7. | Анализ приборного учета и энергоресурсосбережения у потребителей…….. | 15 |
| III | Характеристика перспективы развития муниципального образования «город Новозыбков»………………………………………………………………... | 19 |
| IV. | Перечень целевых показателей Программы…… | 22 |
| V. | Мероприятия Программы………………………………………………………... | 24 |
| VI. | Ресурсное обеспечение Программы…………………………………………….. | 34 |
| VII. | Управление Программой………………………………………………………… | 34 |
| 1. | Контроль за ходом реализации Программы…………………………………… | 35 |
| 2. | Порядок предоставления отчетности по выполнению Программы…………... | 35 |
| 3. | Порядок корректировки Программы……………………………………………. | 35 |

# I. ПАСПОРТ

Муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры  муниципального образования «город Новозыбков»

(2018 – 2022 годы с перспективой до 2025 года)

| Ответственный исполнитель программы | Отдел строительства и ЖКХ администрации города Новозыбкова |
| --- | --- |
| Соисполнители программы | Финансовый отдел администрации города Новозыбкова, МКУ «ХРО ОД ОМС», организации коммунального комплекса, подрядные организации |
| Перечень подпрограмм | Отсутствует |
| Цели программы | 1. Разработка единого комплекса мероприятий, направленных на обеспечение оптимальных решений системных проблем в области функционирования и развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования «город Новозыбков» |
| Задачи программы | 1. Снижение потребления энергетических ресурсов; 2. Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры, повышение качества предоставляемых услуг ЖКХ |
| Целевые показатели | Количественные значения целевых показателей развития систем коммунальной инфраструктуры на период с 2018-2025 гг. определены с учетом выполнения всех мероприятий настоящей Программы в запланированные сроки и представлены в разделе IV «Перечень целевых показателей программы» |
| Сроки и этапы реализации программы | Период реализации Программы: 2018-2022 годы и на перспективный период до 2025 года. Этапы осуществления Программы: 1 этап: 2018-2022 годы; 2 этап: 2023-2025 годы. |
| Объем требуемых капитальных вложений | Объем финансирования составляет 301,539 млн. руб., в том числе: за счет областного бюджета – 157,9 млн. руб. за счет бюджета городского округа – 11,6 млн. руб. за счет внебюджетных источников – 132,039 млн. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Реализация мероприятий Программы предполагает достижение следующих результатов: 1. Технологических результатов: - увеличение устойчивости системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования «город Новозыбков»; снижение потерь коммунальных ресурсов. 2. Социально-экономических результатов: - рациональное использование природных ресурсов; - повышение надежности и качества коммунальных услуг; - снижение себестоимости коммунальных услуг. |

# Характеристика существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры.

## АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ.

Основными	потребителями	электроэнергии	являются	жилищно- коммунальный сектор и производственные предприятия.

Электроснабжение	потребителей	г.Новозыбков	осуществляется от источников Брянской энергосистемы: ПС «Новозыбков-1» и «Новозыбков-2».

В западной части города расположена главная электроподстанция города ПС «Новозыбков-1» 110/35/6кВ.

Подстанция   получает   питание   по   двум воздушным  линиям   110кВ   от Брянской энергосистемы и одной линии 110кВ Клинцы-Новозыбков.

На ПС «Новозыбков I»  установлены  трансформаторы 2х25 МВА.

Электроснабжение города осуществляется по радиальной схеме фидерами 602, 603, 606, 607, 612, 613, 615.

В	восточной	части	города	расположена	электроподстанция	ПС

«Новозыбков-2» 110/10 кВ завода «Индуктор», от которой осуществляется электроснабжение промышленной зоны города.

Подстанция включена в сеть 110 кВ Брянской энергосистемы с заходом воздушной линии 110 кВ Гомель-Клинцы.

На ПС «Новозыбков-2» установлены трансформаторы 2х16 МВА.

Электроснабжение	осуществляется	по	радиальной	схеме	фидерами

106,124,129, 133, 140, 142.

Для обеспечения надежности электроснабжения  фидера  подстанций имеют резервные перемычки между собой. Кольцевание фидеров производится с разрешения диспетчера ЗЭС через дежурного электромонтера подстанции.

Потребители получают электроэнергию непосредственно от квартальных ТП (6-10/0,4кВ) и РТП (6-10/0,4кВ), которых в черте города насчитывается более 95шт.

Распределительная сеть имеет воздушно-кабельное исполнение.

Характеристика системы наружного освещения муниципального образования

«город Новозыбков».

| Количество трансформаторных подстанций от которых запитано уличное освещение | Наличие системы АСКУЭ (да/нет/частично) | Объем потребленной электроэнергии на уличное освещение за 2017 год, КВтч |
| --- | --- | --- |
| 44 | нет | 1292629 |

Общие   данные   о   светильниках.

| Тип светильника | тип лампы | мощность лампы | кол-во светильников |
| --- | --- | --- | --- |
| Светодиодный светильник | светодиоды | 90 | 40 |
| ЖКУ-16-250 | ДНАТ | 100-250 | 2500 |
| РКУ-150 | РКУ 97 ртутная | 150-250 | 360 |
| ИТОГО: |  |  | 2900 |

Техническая характеристика объектов электроснабжения Новозыбковского СП филиала ООО «БрянскЭлектро» в г. Брянск, расположенных на территории муниципального образования «город Новозыбков».

| ЛЭП 6-10 кВ, км | ЛЭП 0,4 кВ, км | Трансформаторные подстанции | Кол-во силовых трансформаторов, шт | Мощность силовых трансформаторов, кВА |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | КЛ | ВЛ | Всего | КЛ | ВЛ | Всего | В в т.ч. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | МТП | КТП | ЗТП | РП |  |  |
| 135,3 | 29,62 | 105,68 | 303,9 | 32,1 | 271,8 | 98 | 0 | 30 | 67 | 1 | 116 | 35000 |

Расчётная электрическая нагрузка жилищно-коммунального сектора

до 2025 года.

| Потребители | Электрическая нагрузка, МВт |
| --- | --- |
|  | I очередь (2022 год) | Расчётный срок (2025 год) |
| жилищно-коммунальный сектор | 13,99 | 18,89 |
| мелкопромышленные и прочие потребители | 3,56 | 7,86 |
| суммарно с учетом коэффициента совмещения максимумов нагрузок К=0,86 | 15,9 | 23,0 |
| неучтенные нагрузки, потери в сетях и т.п. | 1,9 | 2,76 |
| Итого: | 17,8 | 25,76 |

## 2. АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ.

Теплоснабжение жилищного фонда, социально-культурной сферы города  производит ряд предприятий. Основной поставщик теплоэнергии -  ГУП «Брянсккоммунэнерго», имеющее 21 котельную, 26,2 км тепловых сетей, обеспечивающее теплом и горячей водой около 90% многоквартирных домов и объектов социальной сферы. Имеется ещё поставщики теплоэнергии: МУП «Жилье» и Московская дирекция  по тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению филиал ОАО «РЖД».

Ряд предприятий, организаций и учреждений имеют свои котельные и топочные, обеспечивающие их потребности. Всего в городе имеется 27 котельных, что вполне достаточно для его теплоснабжения.

Системой централизованного теплоснабжения в Новозыбковском муниципальном образовании реализуется потребителям в год   120,0  тыс. Гкал тепловой энергии, в т.ч. на отопление жилого фонда расходуется около 45,0 тыс. Гкал. Общая отапливаемая площадь  жилищного фонда составляет 379,67 тыс.кв. м. Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исполнении составляет 31325,0 м., в том числе нуждающихся в замене 5300,0 м.

Расчет потребности тепла для жилищно-коммунальных нужд возводимого жилфонда произведен в соответствии с действующими строительными нормами и правилами и с учетом дополнительных объемов тепла, необходимого для отопления и горячего водоснабжения объектов социальной инфраструктуры, возводимых в местах застройки.

Подключение теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей тепловой энергии осуществляется на основании заключенных публичных договоров на подключение к системе теплоснабжения, включающих в себя технические условия на подключение к тепловым сетям предусматривающих: максимальную нагрузку, срок подключения, срок действия технических условий, плату за подключение.

Характеристика источников централизованного теплоснабжения муниципального образования «город Новозыбков».

| № п/п | Источник теплоснабжения (котельная, топочнная, модульная котельная) Адрес объекта | Принадлежность (ГУП "Брянсккоммунэнерго", муниципальная, ведомственная, др.) | Характеристика объекта | Дата ввода в эксплуата цию |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во котлов | Установочная тепловая мощность, Гкал/час. |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 14 |
| 1 | Котельная Дома Советов ул.Набережная, 13 а, г.Новозыбков, Брянская область | ГУП «Брянсккоммунэнерго» | 5 | 5,5 | 1981 |
| 2 | Котельная ул.Ленина 4, ул.Ленина,4 г.Новозыбков, Брянская область | ГУП «Брянсккоммунэнерго» | 5 | 4,649 | 1972 |
| 3 | Котельна Горбаня №1 ул.Карла Маркса, 3а, г.Новозыбков, Брянская область | ГУП «Брянсккоммунэнерго» | 3 | 5,2 | 1984 |
| 4 | Котельная ИЗ - 32/2 ул.Красная Площадь, 9а, г.Новозыбков, Брянская область | ГУП «Брянсккоммунэнерго» | 6 | 4,4 | 1985 |
| 5 | Котельная 25 квартала ул.Первомайская, 60, г.Новозыбков, Брянская область | ГУП «Брянсккоммунэнерго» | 2 | 19,3 | 1981 |
| 6 | Котельная 31 квартал ул.307 Дивизии, 44, г.Новозыбков, Брянская область | ГУП «Брянсккоммунэнерго» | 4 | 7,1 | 1978 |
| 7 | Котельная 5 квартала Ул.Ломоносова 55а, г.Новозыбков, Брянская область | ГУП «Брянсккоммун энерго» | 6 | 4,6 | 1985 |
| 8 | Котельная школы №3 ул.Воровского, 16а, г.Новозыбков, Брянская область | ГУП «Брянсккоммунэнерго» | 2 | 0,8 |  |
| 9 | Котельная РУС ул.Советская, 27а, г.Новозыбков, Брянская область | ГУП «Брянсккоммунэнерго» | 3 | 3,6 | 1984 |
| 10 | Котельная 32 квартала ул.Садовая, 43 а, г.Новозыбков, Брянская область | ГУП «Брянсккоммунэнерго» | 6 | 4,6 | 1978 |
| 11 | Котельная 114 квартала ул. Литейная 40 д, г.Новозыбков, Брянская область | ГУП «Брянсккоммунэнерго» | 4 | 5,3 | 1987 |
| 12 | Котельная школы № 7 ул.Наримановская 136, г.Новозыбков | ГУП «Брянсккоммунэнерго» | 2 | 0,14 | 1990 |
| 13 | Котельная школы-интернат № 11 Советская площадь 74 б, г.Новозыбков, Брянская область | ГУП «Брянсккоммунэнерго» | 2 | 1,2 | 1986 |
| 14 | Котельная школы №6 ул. Бульварная, 86а, г.Новозыбков, Брянская область | ГУП «Брянсккоммунэнерго» | 2 | 5 | 1981 |
| 15 | Котельная НЦРБ ул.Красная, 81а, г.Новозыбков, Брянская область | ГУП «Брянсккоммунэнерго» | 4 | 5,2 | 1972 |
| 16 | Котельная ОХ "Волна революции" ул. ОХ "Волна Революции", 42 б, г.Новозыбков, Брянская обл. | ГУП «Брянсккоммунэнерго» | 3 | 0,75 | 2003 |
| 17 | Котельная НСХТ ул.Мичурина 67, г.Новозыбков, Брянская область | ГУП «Брянсккоммунэнерго» | 2 | 9,3 | 1982 |
| 18 | Котельная медколледжа ул.Мичурина 11, г.Новозыбков, Брянская область | ГУП «Брянсккоммунэнерго» | 2 | 0,7 | 1988 |
| 19 | Котельная РТП ул.РОС, 22 г.Новозыбков, Брянская область | ГУП «Брянсккоммунэнерго» | 2 | 5 | 1992 |
| 20 | Котельная 28 квартала ул.Вокзальная г.Новозыбков, Брянская область | ГУП «Брянсккоммунэнерго» | 3 | 22,7 | 1995 |
| 21 | Котельная ул.Рошаля 25, ул. Рошаля, 25, г.Новозыбков, Брянская область | ГУП «Брянсккоммунэнерго» | 2 | 3 | 1986 |
| 22 | Топочная МУП "Жилье"ул. Новая 11а, г. Новозыбков Брянская Область | Муниципальная | 2 | 0,17 | 2001 |
| 23 | Топочная ул. Красная площадь, д.15 г. Новозыбков, Брянская область | Муниципальная | 3 | 0,096 | 2002 |
| 24 | Топочная МБДОУ "Детский сад №10" ул. Красная площадь, д.8 г. Новозыбков, Брянская область | Муниципальная | 2 | 0,096 | 1998 |
| 25 | Топочная МБОУ СОШ №4 ул. Горького, д.7 г. Новозыбков, Брянская область | Муниципальная | 2 | 0,096 | 1997 |
| 26 | Топочная МБДОУ "Детский сад №20" ул. Чапаева, д.50 г. Новозыбков, Брянская область | Муниципальная | 2 | 0,25 | 2017 |
| 27 | Котельная Филиал ОАО "РЖД" ул. Станционная, д.6 г. Новозыбков, Брянская область | Ведомственная | 3 | 8 | 1992 |

## АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СИСТЕМ  ВОДОСНАБЖЕНИЯ.

Холодное водоснабжение муниципального образования осуществляет МУП «Новозыбковский городской водоканал».

Воды вскрываются артезианскими скважинами, сгруппированными в три подземных водозабора.

Водозабор в районе пос. Заря находится в 2,2км к северо-западу от городской черты. Состоит из 7 скважин (из них 1 резервная) пробуренных в 1974году. Суммарная производительность скважин – 3,8тыс.м3/сут. Водозабор эксплуатирует воды кампан-маастрихского карбонатного водоносного комплекса. Мощность водоносного горизонта варьирует в интервале 40-50м. Глубина залегания подошвы комплекса изменяется от 50 до 63м.

Водозабор в районе городского пищевого комбината «Сад», состоящий   из

7	скважин,	эксплуатируется	с	1986г.	Его	производительность	составляет

3,1тыс.м3/сут.

На водозаборе в районе пос. Калиновка 6-ю артскважинами, введёнными в эксплуатацию в 1994г., вскрывается альб-сеноманский терригенный водоносный горизонт. Водозабор находится в 5,3км к северу - западу от городской черты. Мощность горизонта 25-30м. Глубина залегания подошвы водоносного  комплекса составляет 200-205м. В подошве находятся глины и алевриты.

Воды напорные с величиной напора 160м и даже 200м. Производительность водозабора составляет 3,9 тыс.м3/сут. Удельный дебит скважин высокий – 1,1-1,37 л/сек

Водозаборы п. Заря и п. Калиновка  имеют утверждённые запасы  подземных вод.

Суммарная	мощность	коммунальных	водозаборов	составляет	10,8

тыс.м3/сут.

Вода из скважин коммунальных водозаборов поступает в сборные  водоводы и двумя нитками трубопроводов диаметром 500мм подаётся на станцию обезжелезивания проектной производительностью 20 тыс.м3/сут. Станция обезжелезивания сблокирована с насосной станцией II подъёма 1979  года постройки. Территория водоочистных сооружений (ВОС) занимает 3 га. Проектная производительность насосной станции также составляет 20 тыс.м3/сут

. Фактически через сооружения пропускается около10 тыс.м3/сут. На станции обезжелезивания имеется 8 открытых скорых фильтров с центральным каналом. Фильтрующий слой – кварцевый песок. Промывка фильтров осуществляется обратным током воды. Резервуары чистой воды представлены двумя железобетонными емкостями объёмом 2,0 тыс.м3 каждый. Амортизационный износ насосной станции II подъёма составляет 78%. Обеззараживание воды перед подачей потребителям не производится, так как исходная вода по бактериологическим определениям здоровая.

Насосами станции II подъёма по трём водоводам диаметром 1300 и 2400мм вода поступает в разводящие уличные сети и далее потребителям. Водопроводная городская сеть представлена трубами малого диаметра – 50- 200мм. На ней установлено 620 водоразборных колонок. Материал труб – чугун, реже полиэтилен и сталь. Трубы укладывались в период с 1956г. по 2015г. Водопроводные сети кольцевые. Имеются тупиковые линии, длина которых ежегодно уменьшается за счёт их кольцевания. Свободный напор сети находится в пределах 45-50м. Протяжённость сетей составляет 164км, водоводов – 44км. Длина участков водопроводных сетей, находящихся в аварийном состоянии (эксплуатация более 40 лет), превышает 65км или 31% от протяжённости всей сети.

В 2017 году использовано воды по городу 7,55тыс.м3/сут. Потери по транспортировке превышают 24%. Использованная вода по группам абонентов распределяется следующим образом (тыс.м3/сут):

- население и коммунально-бытовые нужды – 5,33;

- промышленность – 1,84;

- прочие потребители – 0,38.

Централизованным водоснабжением обеспечивается 100% жителей города. Удельное водопотребление по населению составляет 125 л/сут на 1 жителя.

На водозаборах пос. Заря и Калиновка разработаны и организованы зоны санитарной охраны (ЗСО) I и II пояса. I пояс ЗСО (30х30) каждой скважины обвалован. На водозаборе в районе городского пищевого комбината «Сад» граница I пояса обустроена железобетонным забором.

Вся добываемая из скважин вода поступает на станцию обезжелезивания. На выходе со станции содержание железа общего снижается до 0,21 мг/л (в исходной воде 0,93мг/л), мутность уменьшается в 5 раз (с 0,53 до 0,1мг/л), что соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.»

Загрязнений радионуклидами в системе централизованного водоснабжения не отмечено.

## АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СИСТЕМ  ВОДООТВЕДЕНИЯ.

В городе действует полная раздельная система водоотведения, по которой хозяйственно-бытовые и поверхностные сточные воды отводятся самостоятельно разными сетями.

Хозяйственно-бытовая канализация принимает бытовые и производственные стоки. От потребителей сточные воды по   внутриквартальным сетям поступают в уличные самотечно-напорные коллекторы. Диаметры сетей – 150-1000мм. Трубы выполнены из асбеста, керамики, реже из чугуна и железобетона. Прокладка сетей осуществлялась в 1970-2017гг. Протяжённость канализационных сетей составляет 73,6 км.

На   сети   расположено   8   канализационных   насосных   станций  (КНС),

производительность и амортизационный износ которых сведены в таблице.

| № п/п | Местоположение КНС | Производительность, м3/час | % износа/год строительства |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ул. Набережная | 1600 | 7/2005г. |
| 2 | Ул. Мичурина | 320 | 100/1972г. |
| 3 | РТП | 300 | 100/1965г. |
| 4 | Ул. РОС | 224 | 56/- |
| 5 | Ул. Полевая | 200 | 34/- |
| 6 | Грузовой гараж НСЗ | 160 | 36/- |
| 7 | Ул. 8 Марта | 60 | - |
| 8 | Мясокомбинат | 160 | - |

Уличные самотечно-напорные сети транспортируют стоки на главную КНС, расположенную на ул. Набережная в центральной части города. Главная КНС (ГКНС) проектной производительностью 28тыс.м3/сут построена в 2005г. на площадке вблизи старой ГКНС производительностью 10тыс.м3/сут, которая переведена в резерв.

С ГКНС сточные воды по напорному коллектору диаметром 800мм подаются на сооружения биологической очистки. Сооружения расположены в пределах городской черты на левом берегу р. Карна, в северо-западном направлении от города. Проектная производительность БОС составляет 10 тыс.м3/сут, фактически в 2017 году через очистные сооружения было пропущено 6,1тыс.м3/сут сточных вод. Сооружения построены в 1977 году, их амортизационный износ – 87%.

БОС занимают территорию 10,9га, на которой находятся следующие сооружения: решётки, песколовки, первичные отстойники, аэротенки, вторичные отстойники, иловые площадки. Заполняемость последних составляет 60%. Очищенные и обеззараженные стоки сбрасываются в р.Карна через сосредоточенный выпуск.

Санитарно-защитная зона (СЗЗ) от очистных сооружений – 400м.

Песок из песколовок складируется в отвалы. Осадок с иловых карт вывозится в специальные места складирования.

Несмотря на постоянно ведущиеся работы по модернизации очистных сооружений города с целью повышения эффективности их работы, степень очистки сточных вод остаётся крайне низкой. Очищенные стоки не  соответствуют нормативным требованиям по следующим ингредиентам: БПК, нитраты, нитриты, азот аммонийный, фосфаты, железо, медь.

Централизованной системой хозяйственно-бытовой канализации охвачено около 78% населения. В районах индивидуальной жилой застройки действует выгребная система. Часть отходов вывозится ассенизационным транспортом на очистные сооружения канализации.

Тарифы на услуги водоснабжения.

| Период | Тарифы для населения, руб. за 1м3 | Тарифы для потребителей, кроме населения, руб. за 1м3 |
| --- | --- | --- |
| с 01.01.2017 года | 18,10 | 18,10 |
| с 01.07.2017 года | 18,82 | 18,82 |
| с 01.01.2018 года | 18,82 | 18,82 |
| с 01.07.2018 года | 19,02 | 19,02 |

Техническая характеристика

водозаборных скважин

| № п/п | Наименование населенного пункта | Скважина № | Наличие водомерного узла | Марка насоса | Водонапорная башня | Протяженность сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Диаметр мм. | Протяженность км. |
|  | водозабор Сад "ГПК" | №1 | да | ЭЦВ -8-40-60 | нет | Ф110 п/э | 0,2 |
|  |  | №2 | да | ЭЦВ -8-40-60 | нет | Ф110 п/э | 0,2 |
|  |  | №5 | да | ЭЦВ -8-40-60 | нет | Ф150 чуг | 0,2 |
|  |  | №6 | да | ЭЦВ-10-65-65 | нет | Ф150 чуг | 0,1 |
|  |  | №7 | да | ЭЦВ-10-65-65 | нет | Ф150 чуг | 0,05 |
|  |  | №8 | да | ЭЦВ-10-65-110 | нет | Ф200 чуг | 1,1 |
|  |  | №9 | да | ЭЦВ-8-40-90 | нет | Ф150 чуг | 0,2 |
|  | водозабор п. Калиновка | №1 | да | ЭЦВ-80-40-90 | нет | Ф400 чуг | 2 |
|  |  | №2 | да | ЭЦВ-8-40-90 | нет | Ф400 чуг | 2 |
|  |  | №3 | да | ЭЦВ-8-40-90 | нет | Ф150 чуг | 0,05 |
|  |  | №4 | да | ЭЦВ-8-40-90 | нет | Ф150 чуг | 0,05 |
|  |  | №5 | да | ЭЦВ-8-40-90 | нет | Ф150 чуг | 0,05 |
|  |  | №6 | да | ЭЦВ-8-40-90 | нет | Ф150 чуг | 0,05 |
|  | водозабор п. Заря | №18 | да | ЭЦВ-10-65-65 | нет | Ф150 чуг | 0,1 |
|  |  | №20 | да | ЭЦВ-8-40-90 | нет | Ф150 чуг | 0,1 |
|  |  | №21 | да | ЭЦВ-10-65-65 | нет | Ф150 чуг | 0,2 |
|  |  | №22 | да | ЭЦВ-10-65-110 | нет | Ф500 чуг | 14 |
|  |  | №23 | да | ЭЦВ-8-40-90 | нет | Ф500 чуг | 14 |
|  |  | №23б | режимная |  |  |  |  |
|  |  | №25 | да | нет | нет | Ф150 чуг | 0,2 |

Тарифы на услуги водоотведения.

| Период | Тарифы для населения, руб/м3 | Тарифы для потребителей, кроме населения, руб/м3 |
| --- | --- | --- |
| с 01.01.2017 года | 18,62 | 18,62 |
| с 01.07.2017 года | 19,36 | 19,36 |
| с 01.01.2018 года | 19,36 | 19,36 |
| с 01.07.2018 года | 19,41 | 19,41 |

## АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СИСТЕМЫ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ.

Газоснабжение потребителей района проектирования г.Новозыбкова осуществляется на базе природного и сжиженного углеводородного газа. Природный газ поступает по магистральному газопроводу Дашава-Киев-Брянск- Москва по газопроводу-отводу со стороны г.Клинцы, через газораспределительную станцию (ГРС), расположенную на въезде в город.

Основными потребителями природного газа являются жилищно- коммунальный сектор, отопительные и производственные котельные.

Сжиженный газ потребляется, в основном населением, в то время как природный газ используется на нужды, как населения, так и промышленности города.

Система газоснабжение природным газом – двухступенчатая. От ГРС газ по  газопроводам  высокого  давления  подается  к  котельным и газорегуляторным пунктам (ГРП) высокого давления. Снижение давления с высокого на низкое осуществляется через газорегуляторные пункты высокого давления, шкафных регуляторных пунктов (ШРП) у мелких потребителей и газорегуляторных установок (ГРУ) в котельных и промышленных потребителей. После ГРП, газ газопроводами низкого давления поступает непосредственно потребителям. Перечень ГРП высокого давления сведены в таблицу.

Перечень газорегуляторных пунктов  г. Новозыбков

| № | Наименова- ние объекта | Место положение | Год строи- тельства | Пропускная способность м3/час | Основной потребитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ГРП №1 | Ул. Садовая | 1978 | 11000 | Жилой сектор |
| 2 | ГРП №2 | Ул. Мичурина | 1982 | 900 | Жилой сектор |
| 3 | ГРП №3 | Ул. Литейная | 1986 | 2836 | Жилой сектор |
| 4 | ГРП №4 | Ул. Набережная | 1989 | 11000 | Жилой сектор |
| 5 | ГРП №5 | Ул.РОС | 1990 | 2836 | Жилой сектор |
| 6 | ГРП №6 | Ул. Суворова | 1993 | 11000 | Жилой сектор |
| 7 | ГРП №7 | Карховка | 1994 | 5000 | Жилой сектор |
| 8 | ГРП №8 | Ул. Федяева | 1995 | 11000 | Жилой сектор |
| 9 | ГРП №9 | Ул. Пролетарская | 1996 | 15480 | Жилой сектор |

Газовая сеть высокого давления – тупиковая. Газовая  сеть  низкого давления – смешанная.

- 98 % протяженности газопроводов – металлические,

- 2 % - полиэтиленовые.

Протяженности подземных газопроводов, сроком эксплуатации до 15 лет – 74%; сроком эксплуатации от 16 до 30 лет – 25 %, более 30 – 1%.

Система газоснабжения центральной части города Новозыбков находится в удовлетворительном состоянии. Дефектных и исчерпавших срок службы газопроводов – нет.

## АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СИСТЕМЫ СБОРА И УТИЛИЗАЦИИ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ.

Схема сбора твёрдых коммунальных отходов (ТКО) в городе Новозыбкове смешанная:

договорная – для предприятий и планово-регулярная - для населения. За 2017год вывезено с территории города 60 тыс.м3 отходов, в свою очередь, удельное накопление ТКО на одного человека составляет 1,07 м3/год.

Вследствие того, что в городе развита металлообрабатывающая и легкая промышленность, отходы производства представлены, в основном, веществами 4 класса опасности для ОПС. Отходы 4 и 5 классов складируются на полигоне ТКО. Отходы 1, 2 и 3 классов сдаются по актам организациям, которые занимаются их утилизацией: металлические отходы – пункты прима металла (г.Новозыбков), люминесцентные лампы – г.Брянск.

Для складирования твердых коммунальных отходов в городе имеется полигон ТКО,

Площадь полигона – 6,16га. Рекультивация полигона не производилась, единственное мероприятие - это уплотнение через каждые 2метра с пересыпкой песком слоем 0,25м. Полигон имеет обваловку, три контрольно-наблюдательные скважины, санитарно-защитную зону, удовлетворяющую требованиям СанПиН. Таким образом,    свалка    находиться    в    удовлетворительном    состоянии,      ведётся постоянный мониторинг степени загрязнения почвы, поверхностных и поземных вод. Превышений ПДК вредных веществ в пробах почвы и воды не обнаружено.

В настоящее время организованной по современным требованиям очистки города нет. Плановая очистка производится в кварталах капитальной жилой застройки от общественных зданий и промышленных предприятий. От частного сектора вывоз коммунальных отходов осуществляется транспортом индивидуальных предпринимателей и некоторых предприятий. Вывозом, размещением и захоронением ТКО занимается МКП «Благоустройство», на балансе которого имеется специализированный автотранспорт. Также ООО «Управляющая компания» производит сбор и вывоз ТКО с территории города.

Несмотря на то, что вывоз ТКО специальным автотранспортом производится с территории всего города, иногда возникают несанкционированные свалки, которые в последствии стараются ликвидировать.

Основные отрасли деятельности, связанные с проблемой твердых отходов – это промышленность и урбанизация. Непосредственными причинами роста объемов накопления твердых отходов в г.Новозыбков, является следующее:

- Рост объемов образования твердых отходов, связанный с  практическими видами и методами использования ресурсов в первую очередь в промышленности строительстве и транспорте;

- Большое количество необорудованных свалок ТКО и накопителей твердых промышленных отходов.

Генеральным планом предусматривается рекультивация существующего полигона и организация  полезного использования сухого осадка в  строительной индустрии либо его сжигание для уменьшения территория под складирование.

## АНАЛИЗ ПРИБОРНОГО УЧЕТА И ЭНЕРГОРЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ У  ПОТРЕБИТЕЛЕЙ.

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в городском округе «город Новозыбков» Брянской области разработана муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Новозыбков Брянской области на 2015-2020 годы и целевые установки на период до 2025 года». Программа утверждена постановлением главы администрации города Новозыбкова от 14.11.2014г. №788.

Основными задачами  Программы являются:

- Проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережением, в том числе создание системы показателей, характеризующих энергетическую  эффективность при потреблении энергетических ресурсов, их мониторинга, а также сбора и анализа информации об энергоемкости экономики территории.

- Расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов объектов энергетики и коммунального комплекса.

- Проведение энергетических обследований  и паспортизация объектов бюджетной и жилищной сферы.

- Обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов.

- Нормирование и установление обоснованных лимитов потребления энергетических ресурсов.

- Объем экономии топливно-энергетических ресурсов (в тоннах условного топлива).

Программа охватывает четыре основные группы потребителей ТЭР: бюджетная сфера,  жилищно-коммунальная сфера, предприятия, осуществляемые регулируемые виды деятельности на территории г. Новозыбкова, промышленные предприятия.

Муниципальная бюджетная сфера.

В муниципальной бюджетной сфере города Новозыбкова действует 19  учреждений образования, 3 дошкольных образовательных учреждения, 5 учреждений культуры, 1 физкультурно – оздоровительный комплекс, 1 учреждение по обслуживанию деятельности органов местного самоуправления, 1 учреждение по обслуживанию системы образования, многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг, единая дежурно – диспетчерская служба (далее – организации муниципальной бюджетной сферы).

За 2017 год расход электроэнергии организациями муниципальной бюджетной сферы составил  1 137,1 тыс. кВт*ч, тепловой энергии – 8308,8 Гкал, водопотребление – 22,9 тыс. м3, природного газа – 168,1 тыс. м3.

Организации муниципальной бюджетной сферы реализуют комплекс мероприятий в рамках муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Новозыбков Брянской области на 2015-2020 годы и целевые установки на период до 2025 года».

Основными целями муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Новозыбков Брянской области на 2015-2020 годы и целевые установки на период до 2025 года»  являются  повышение энергетической эффективности при потреблении энергетических ресурсов в г. Новозыбкове  за счет ежегодного сокращения удельных показателей энергопотребления экономики муниципального образования  по сравнению с 2013 годом (базовым годом)   не менее чем 3 процента в год с 2014г. по 2015 г.,  и не менее 1 процента с 2016 г. по 2025 г., и, как следствие, создание условий для перевода экономики и бюджетной сферы муниципального образования на энергосберегающий путь развития.

Для достижения поставленных целевых показателей в муниципальных учреждениях произведена установка приборов учета энергоресурсов. При реализации установки приборов учета проведена работа по определению объектов, подлежащих оснащения приборами учета, поскольку требования статьи 13 Федерального закона Российской Федерации от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в части организации учета используемых энергетических ресурсов не распространяются на объекты, мощность потребления электрической энергии которых составляет менее чем пять киловатт (в отношении организации учета используемой электрической энергии), либо максимальный объем потребления природного газа которых составляет менее чем два кубических метра в час (в отношении организации учета используемого природного газа).

По состоянию на 01.01.2018 года в муниципальных бюджетных учреждениях установлено:

- 33 прибора  учета потребления тепловой энергии;

- 44  прибора  учета потребления холодного водоснабжения;

- 70 приборов учета потребления электроэнергии;

- 6 приборов учета потребления газа.

В целях исполнения требований статьи 16 Федерального закона Российской Федерации от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в части проведения обязательного энергетического обследования организаций с участием государства или муниципального образования в городском округе «город Новозыбков» Брянской области во всех муниципальных бюджетных учреждения проведены энергетические обследования и получены энергетические паспорта.

В дальнейшем, поскольку совокупные затраты каждого муниципального бюджетного  учреждения на потребление природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, за исключением моторного топлива, не превышают объем (50 млн. рублей) соответствующих энергетических ресурсов в стоимостном выражении, установленный Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.08.2014г. №818 «Об установлении объема энергетических ресурсов в стоимостном выражении для целей проведения обязательных энергетических обследований», указанные лица вместо проведения обязательного энергетического обследования вправе представить информацию об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности (энергетическую декларацию) в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти по вопросам проведения энергетических обследований. За 2016 год энергетические декларации у всех муниципальных бюджетных  учреждений в модуле «Информация об энергосбережении и повышении энергетической эффективности» ГИС «Энергоэффективность» приняты.

Потребление энергоресурсов в жилищном фонде муниципального образования

«город Новозыбков»  за 2017 год.

| Наименование энергетического ресурса | Единица измерения | Объем потребления | Объем потребления энергоресурса, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллек-тивных приборов учета) | Доля объема потребления по приборам учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Холодное водоснабжение | тыс. куб. м | 1331,3 | 949,4 | 71 |
| Газоснабжение | тыс. куб. м | 24003,3 | 15535,2 | 65 |
| Электроснабжение | тыс. кВт/час | 22964,4 | 22734,8 | 99 |
| Теплоснабжение | Гкал | 49208,35 | 15027,51 | 31 |

Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой, электрической энергии, горячей и холодной воды по многоквартирным домам характеризуется на 01.01.2018 года следующими данными:

Информация о приборах учета муниципального образования «город Новозыбков».

| Муниципальное образование | Сфера | МКД | ЧД |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общее количество домов, в т.ч. подключенных к услугам, которые необходимо оснастить ОДПУ | Общее количество ЖП (квартир), в т.ч. подключенных к услугам, которые необходимо оснастить ИПУ | Количество домов с установленными ОДПУ | Количество ЖП (квартир) с установленными ИПУ | Количество домов полностью укомплектованных ОДПУ и ИПУ | Общее количество домов, в т.ч. подключенных к услугам, которые необходимо оснастить ИПУ | Количество домов с установленными ИПУ |
|  |  | По состоянию на: |
|  |  | 01.01. 2018г. | 01.01. 2018г. | 01.01. 2018г. | 01.01. 2018г. | 01.01. 2018г. | 01.01. 2018г. | 01.01. 2018г. |
| Городской округ «город Новозыбков» Брянской области | Всего |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ХВС | 206 | 10193 | 136 | 7353 | 14 | 7275 | 5788 |
|  | ГВС | 81 | 4924 | 4 | 4123 | 4 | 0 | 0 |
|  | ТС | 93 | 6400 | 70 | 6 | 0 | 4 | 0 |
|  | ЭС | 218 | 10449 | 191 | 10449 | 178 | 7788 | 7788 |
|  | Газ | 181 | 10991 | 0 | 5739 | 0 | 6661 | 6362 |

В рамках муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Новозыбков Брянской области на 2015-2020 годы и целевые установки на период до 2025 года» запланированы следующие мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в жилищном фонде муниципального образования «город Новозыбков»:

- Установка балансировочных вентилей и балансировка системы отопления;

- Промывка стояков и трубопроводов системы отопления;

- Ремонт тепловой изоляции трубопроводов системы отопления и ГВС в подвальных помещениях с применением современных энергоэффективных материалов.

- Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы;

- Заделка и уплотнение оконных блоков в подъездах.

- Замена трубопроводов и арматуры системы отопления;

- Установка запорных вентилей на радиаторах;

- Обеспечение рециркуляции воды в системе ГВС;

- Замена трубопроводов и арматуры системы горячего и холодного водоснабжения;

- Установка оборудования для автоматического освещения помещений в местах общего пользования;

- Замена оконных блоков на пластиковые окна;

- Утепление пола чердака;

- Заделка межпанельных и компенсационных швов в стенах здания.

- ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД НОВОЗЫБКОВ».

Перспективные показатели развития муниципального образования

«город Новозыбков».

| № п/п | Показатели | годы |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2025 |
| 1 | Численность населения, тыс. чел. | 40,116 | 40,1 | 40,1 | 40,1 | 40,1 | 40,1 | 40,1 |
| 2 | Среднемесячная заработная плата 1 работника, рублей | 18563 | 19398 | 20368 | 21407 | 22477 | 23601 | 24781 |
| 3 | Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения в месяц, рублей | 9279 | 9696 | 10132 | 10588 | 11117 | 11673 | 12257 |

Объем ввода жилья за 2014-2017 годы.

| год | Общая площадь жилых помещений по состоянию на 1 января соответствующего года, тыс.кв.м | Объём ввода жилья в соответствующем году, тыс.кв.м | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | В т.ч. МКД | Всего | В т.ч. МКД |  |
| 2014 | 974,8 | 498,8 | 11,1461 | 9.0384 | 24,18 |
| 2015 | 985,7 | 507,6 | 2,7851 | 2,5341 | 24,25 |
| 2016 | 988,1 | 509,5 | 7,4 | 7,4 | 24,5 |
| 2017 | 995,4 | 514,7 | 1,5 | - | 24,6 |

В генеральном плане муниципального образования «город Новозыбков» основной показатель качества жизни жителей города - норма жилищной обеспеченности- определена до 2025 года в размере 30 м2/чел. Для выхода на предусмотренные показатели объем первоочередного строительства должен составить порядка 175 тыс.м2, т.е. объем ежегодного строительства должен увеличить по сравнению с показателями 2017 года в 3,5 раза к расчетному сроку до 2025 года.

Средняя жилобеспеченность различна для разных типов застройки, и на расчетный срок варьируется от 25м2/чел. для многоэтажной застройки, до 40-45 м2/чел для индивидуальной (усадебной застройки).

Исходя из принятой генеральным планом численности населения и нормы жилищной обеспеченности, объем жилищного фонда должен составить на расчетный срок-1500 тыс.м2, в том числе на 1 очередь-1100 тыс.м2 общей площади.

Анализ современного состояния жилищного фонда и тенденций его формирования в г.Новозыбкове свидетельствует о необходимости разработки специальных мероприятий как по преобразованию существующего жилищного фонда, так и стратегии нового жилищного строительства.

Новое жилищное строительство предполагает следующие типы застройки: многоквартирную многоэтажную (3-5этажей), средне- и малоэтажную многоквартирную (2-3 этажа),  индивидуальную жилую застройку домами 1-2 этажа с приусадебными участками.

Развитие жилой застройки на расчетный срок и перспективу намечено, в основном, в восточном и северо- восточном направлениях, в районах, наиболее благоприятных в экологическом отношении. Индивидуальные жилые дома с участками планируются на северо-востоке при въезде в город со стороны п. Крутоберезка и п.Синий Колодец.

Строительство капитальных многоквартирных жилых домов планируется в квартале №116 ( по проекту застройки) и по утвержденному проекту планировки части квартала №116, ограниченного улицами Надежды, Сторожева, переулком Баумана.

В соответствии с расчетами Генерального плана в г.Новозыбкове планируется построить 580 тыс.кв.м жилья, что позволит увеличить среднюю жилую обеспеченность до 30 кв.м на одного жителя.

Перспектива территориального развития муниципального образования «город Новозыбков»:

А. Жилая застройка

1.Многоэтажная жилая застройка с этажностью до 5 этажей с социальной инфраструктурой площадью до 70 га в квартале №116, в восточной части города- перспектива.

2.Квартал  многоэтажной застройки площадью 4.5 га, ограниченный улицами Сторожева, Славянской, переулком Баумана с учетом объектов соцкультбыта.

3.Квартал  многоэтажной застройки площадью 9.5 га, ограниченный улицами Майской, Восточной, территорией ФОКа по ул.Интернациональной, 76 «б».

4.Район индивидуальной и малоэтажной жилой застройки 2-3 этажами на северо-востоке  на въезде в город со стороны п. Крутоберезка и п. Синий Колодец.

5.Строительство 120 кв. жилого дома с магазином по ул.Голодеда,2, кадастровый номер земельного участка 32:31: 0020107:12 ;

6.Строительство 45 кв. жилого дома по ул.Первомайской, 76;

7.Строительство 20 кв. жилого дома по ул.Набережной,48а кадастровый номер земельного участка 32:31:0010116:222;

8.Строительство 30 кв. жилого дома по ул.РОС,25 «а»;

9.Строительство жилого комплекса по ул.Первомайской ( на территории сквера дружбы славянских народов, перспектива);

10.Строительство таунхаусов по ул.Набережной,1 «А» кадастровый номер 32:31:0080106:111 ( участок в стадии торгов);

11.Строительство таунхаусов по ул.Набережной,3 «А» кадастровый номер

32:31:0080106:110;

12.Строительство таунхаусов по ул.Набережной,3 «Б» кадастровый номер

32:31:0080106:112;

13.Строительство многоэтажных домов по ул.Вокзальной,27  «Б» кадастровый номер 32:31:0110105:567 ( территория бывшего велодрома);

Б. Объекты социального назначения:

1. Реконструкция городского парка по ул.Гагарина,8;

2. Торгово-развлекательный центр по ул.К.Маркса,5;

3. ФОК по ул.Интернациональной, 76 «б»;

4. Ледовый дворец по ул.Гагарина,8 «а» со строительством котельной и

ТП с сетями электроснабжения);

5. Детский сад во П-ой очереди района индивидуальной застройки

квартала №116.

6.Пристройка к школе №3 по ул.Воровского,16 8.Пристройка спортивного зала педагогического колледжа по ул.Кубановской, перспектива.

7.Учреждение бытового обслуживания по ул.Рошаля,38 «б» с кадастровым номером 32:31:0120201:108.

10.Учреждение бытового обслуживания по ул.Некрасова,12 -участок с кадастровым номером 32:31:0010320:13.

В. Объекты производственной деятельности

( промышленные предприятия):

1.ул.Ленина, 107 «в» кадастровый номер 32:31:0120401:138- производство по изготовлению цементно-песчаной смеси.

2.Производственное предприятие по ул.РОС, 3в.

3.ул.Вокзальная,47 кадастровый номер 32:31:0170201:169- мастерские автосервиса

4.ул.Вокзальная,51 кадастровый номер 32:31:0170201:168- склады;

5.Перепрофилирование мусороперерабатывающего завода по ул.Ленина,113;

6.Урочище Красуха в г.Новозыбкове (Южный промузел) площадь 30 га под производственные объекты.

Г. Объекты инженерной инфраструктуры :

1. « Наружные сети водоснабжения для части квартала №116 многоэтажной застройки, ограниченной улицами Надежды, Сторожева, пер.Баумана»;

2. «Наружные сети канализации для части квартала №116 многоэтажной застройки, ограниченной улицами Надежды, Сторожева, пер.Баумана»;

3. « Газопровод  для части квартала №116 многоэтажной застройки, ограниченной улицами Надежды, Сторожева, пер.Баумана»;

4. «Канализационная насосная станция и напорный коллектор по ул.Интернациональная,67 «б» в г.Новозыбкове Брянской области» для строительства ФОКа.

5. «Наружные сети водоснабжения для строительства ФОКа  по ул.Интернациональная,67 «б» в г.Новозыбкове Брянской области».

6. Электроснабжение Ш очереди района индивидуальных жилых домов квартала №116: ВЛИ-о.4 кВ -3400 п.м; КЛ 10 кВ-100 п.м; 2КТПНУ-1 шт.)

7. Водоснабжение  Ш очереди района индивидуальных жилых домов квартала №116.

8. Газоснабжение  Ш очереди района индивидуальных жилых домов квартала №116.

9. Электроснабжение проектируемого  района индивидуальной застройки, расположенного в северной части города со стороны поселка Синий Колодец и пос. Крутоберезка.

10. Водоснабжение проектируемого  района индивидуальной застройки, расположенного в северной части города со стороны поселка Синий Колодец и пос. Крутоберезка.

11. Газоснабжение проектируемого  района индивидуальной застройки, расположенного в северной части города со стороны поселка Синий Колодец и пос. Крутоберезка.

12. Строительство резервуара чистой воды на станции 2-го подъёма мощностью 4000 м№ (ПСД в стадии разработки);

13. Строительство 3х артезианских скважин;

14.Строительство КНС с напорным коллектором диаметром 100 мм в районе мясокомбината;

15. Реконструкция канализационных очистных сооружений;

16. Реконструкция станции П подъёма;

17. Реконструкция песковых полей на канализационных очистных сооружениях;

- ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ

Количественные значения целевых показателей развития систем коммунальной инфраструктуры на период с 2018-2025 гг. определены с учетом выполнения всех мероприятий настоящей Программы в запланированные сроки.

| № п/п | Целевые показатели | Ед. изм. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023-2025 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Показатели степени охвата потребителей приборами учета: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля объемов потребления электрической энергии по приборам учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), % | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 1.2 | Доля объемов потребления тепловой энергии по приборам учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), % | % | 31,0 | 32,0 | 33,0 | 34,0 | 35,0 | 40,0 |
| 1.3 | Доля объемов потребления воды по приборам учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), % | % | 71,0 | 75,0 | 75,0 | 80,0 | 80,0 | 85,0 |
| 2 | Показатели надежности: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Уровень физического износа сетей теплоснабжения, | % | 32 | 31 | 30 | 28 | 27 | 25 |
| 2.2 | Уровень физического износа сетей водоснабжения | % | 60 | 59 | 58 | 57 | 56 | 55 |
| 2.3 | Уровень физического износа сетей водоотведения | % | 75 | 74 | 73 | 72 | 71 | 70 |
| 2.4 | Протяженность заменяемых сетей теплоснабжения | км. | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0 |
| 2.5 | Протяженность заменяемых сетей водоснабжения | км. | 0,5 | 0,5 | 1,2 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 2.6 | Протяженность заменяемых электрических сетей | км. | 7,5 | 7,7 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |

- МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ.

Мероприятия Программы разделены по следующим направлениям:

- Электроснабжение;

- Теплоснабжение;

- Газоснабжение;

- Водоснабжение;

- Водоотведение;

- Захоронение (утилизация) ТКО.

Мероприятия реализуются силами организаций коммунального комплекса, необходимых подрядных организаций и представлены в таблице.

В ориентировочную стоимость мероприятий программы заложена стоимость проектно-изыскательских работ.

В случае необходимости перечень мероприятий и объемы финансирования могут подлежать корректировке.

Таблица

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализа ции | Ориентировоч ная стои мость, млн. руб. | Необходимые капитальные затраты (млн.руб.) | Ожидаемый эффект и его количественное |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 20232025гг. |  |
| Электроснабжение |
| 1 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ по пер. Красный, ул. Рокоссовского, ул. Федяева, ул. Маяковского, ул. Крестьянская, ул. Дыбенко, ул. Воровского, ул. Н-Цветная, ул. Железнодорожная, ул. Пушкина с заменой провода на СИП | 2018 | 29,3 | 29,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Обеспечение качественного и бесперебойного электроснабжения потребителей |
| 2 | Новое строительство ВЛИ-0,4 кВ 3-й очереди района индивидуальных жилых домов в 116 квартале ООО «Брянскэлектро» | 2019 | 1,2 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Обеспечение качественного и бесперебойного электроснабжения потребителей |
| 3 | Электроснабжение 116 квартала многоэтажной застройки для сформированных земельных участков по ул. Литейной №49 и №51 ООО «Брянскоблэлектро» | 2020 | 2,3 | 0,0 | 0,0 | 2,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Обеспечение качественного и бесперебойного электроснабжения потребителей |
|  | Итого |  | 32,8 | 29,3 | 1,2 | 2,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Система электроснабжения муниципального образования «город Новозыбков», в т.ч. по источникам финансирования: |  | 32,8 | 29,3 | 1,2 | 2,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Внебюджетные источники |  | 32,8 | 29,3 | 1,2 | 2,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Теплоснабжение |
| 1 | Реконструкция котельной по ул. Новая, 11а | 2018 | 3,000 | 3,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Замена изношенного оборудования |
| 1 | Техническое перевооружение котельной 31 квартала по ул. 307 Дивизии, 44 в г. Новозыбков Брянской области | 2019 | 1,850 | 0,000 | 1,850 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Экономия тепловой энергии |
| 2 | Реконструкция котельной 5 квартала по ул. Ломоносова, 55а в г. Новозыбков Брянской области | 2020 | 7,132 | 0,000 | 0,000 | 7,132 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Замена изношенного оборудования |
| 3 | Реконструкция котельной здания администрации по ул. Набережная, 13а в г. Новозыбков Брянской области | 2019 | 6,382 | 0,000 | 6,382 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Замена изношенного оборудования |
| 4 | Реконструкция котельной 114 квартала по ул. Литейная, 40д в г. Новозыбков Брянской области | 2020 | 7,797 | 0,000 | 0,000 | 7,797 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Замена изношенного оборудования |
| 5 | Строительство БМК с целью переключения потребителей котельных по ул. Ленина, 4 и котельной по ул. К.Маркса, 3а | 2019 | 26,882 | 0,000 | 26,882 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Экономия тепловой энергии |
| 6 | Реконструкция котельной школа-интернат, 11, пл. Советская, 74б в г. Новозыбков Брянской области | 2021 | 2,850 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,850 | 0,000 | 0,000 | Замена изношенного оборудования |
| 7 | Реконструкция котельной школы №6 по ул. Бульварная, 86а в г. Новозыбков Брянской области | 2022 | 7,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7,200 | 0,000 | Замена изношенного оборудования |
| 8 | Техническое перевооружение котельной 25 квартала по ул. Первомайская, 60 в г. Новозыбков Брянской области | 2022 | 8,165 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8,165 | 0,000 | Экономия тепловой энергии |
| 9 | Техническое перевооружение котельной по ул. Мичурина (НСХТ) в г. Новозыбков Брянской области | 2018 | 1,731 | 1,731 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Экономия тепловой энергии |
| 10 | Реконструкция котельной по ул. РОС, 22а в г. Новозыбков Брянской области | 2021 | 4,850 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,850 | 0,000 | 0,000 | Замена изношенного оборудования |
|  | Итого |  | 77,839 | 4,731 | 35,114 | 14,929 | 7,700 | 15,365 | 0,000 |  |
|  | Система теплоснабжения муниципального образования «город Новозыбков», в т.ч. по источникам финансирования: |  | 77,839 | 4,731 | 35,114 | 14,929 | 7,700 | 15,365 | 0,000 |  |
|  | Бюджет муниципального образования |  | 3,000 | 3,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  | Внебюджетные источники |  | 74,839 | 1,731 | 35,114 | 14,929 | 7,700 | 15,365 | 0,000 |  |
| Газоснабжение |
| 1 | Газификация 116 квартала усадебной застройки (3 очередь) | 2019 | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Стабильное газоснабжение 28 жилых домов |
| 2 | Газификация 116 квартала многоэтажной застройки для сформированных земельных участков по ул. Литейной №49 и №51 | 2020 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Стабильное газоснабжение |
|  | Итого |  | 4,5 | 0,0 | 3,0 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Система газоснабжения муниципального образования «город Новозыбков», в т.ч. по источникам финансирования: |  | 4,5 | 0,0 | 3,0 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Областной бюджет |  | 3,8 |  | 2,565 | 1,235 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Бюджет муниципального образования |  | 0,2 |  | 0,135 | 0,065 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Внебюджетные источники |  | 0,5 |  | 0,3 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Водоснабжение |
| 1 | Строительство водопроводной сети по ул. Солнечная | 2018 | 1,1 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Улучшение водоснабжения населения |
| 2 | Строительство водопроводной сети 2-й очереди в 116 квартале | 2018 | 6,5 | 6,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Улучшение водоснабжения населения |
| 3 | Замена задвижек на водопроводных сетях | 2018 | 1,7 | 1,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Улучшение водоснабжения населения |
| 4 | Строительство резервуара чистой воды 6000м3 на станции 2го подъема | 2019 | 23,2 | 0,0 | 23,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Улучшение водоснабжения населения |
| 5 | Строительство водопроводной сети 3-й очереди в 116 квартале | 2019 | 6,5 | 0,0 | 6,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Улучшение водоснабжения населения |
| 6 | Строительство водопроводной сети в 116 квартале для сформированных земельных участков по ул. Литейная №49 и №51 для строительства многоквартирных жилых домов | 2020 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Улучшение водоснабжения населения |
| 7 | Строительство водопроводной сети по ул. Спесивцева | 2020 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Улучшение водоснабжения населения |
| 8 | Реконструкция водопроводной сети по ул. Красногвардейская | 2020 | 8,5 | 0,0 | 0,0 | 8,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Улучшение водоснабжения населения |
| 9 | Строительство 3-х артскважин производительностью 60 м3/час | 2021 | 17,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17,0 | 0,0 | 0,0 | Улучшение водоснабжения населения |
| 10 | Строительство второго ввода водовода на станции 2-го подъема | 2021 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | Улучшение водоснабжения населения |
| 11 | Реконструкция станции 2го подъема | 2023 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 | Улучшение водоснабжения населения |
|  | Итого |  | 91,7 | 9,3 | 29,7 | 10,1 | 17,6 | 0,0 | 25,0 |  |
|  | Система водоснабжения муниципального образования «город Новозыбков», в т.ч. по источникам финансирования: |  | 91,7 | 9,3 | 29,7 | 10,1 | 17,6 | 0,0 | 25,0 |  |
|  | Областной бюджет |  | 75,7 | 7,7 | 24,6 | 8,3 | 14,5 | 0,0 | 20,6 |  |
|  | Бюджет муниципального образования |  | 4,1 | 0,4 | 1,3 | 0,5 | 0,8 | 0,0 | 1,1 |  |
|  | Внебюджетные источники |  | 11,9 | 1,2 | 3,8 | 1,3 | 2,3 | 0,0 | 3,3 |  |
| Водоотведение |
| 1 | Реконструкция самотечной канализационной сети по ул. Гоголя | 2019 | 6,1 | 0,0 | 6,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Улучшение водоотведения |
| 2 | Строительство самотечной канализационной сети по ул. Мичурина | 2020 | 9,7 | 0,0 | 0,0 | 9,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Улучшение водоотведения |
|  | Строительство канализационной сети в 116 квартале для сформированных земельных участков по ул. Литейная №49 и №51 для строительства многоквартирных жилых домов | 2020 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Улучшение водоотведения |
| 4 | Строительство КНС с напорным коллектором в районе Мясокомбината | 2021 | 7,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,3 | 0,0 | 0,0 | Улучшение водоотведения |
|  | Строительство самотечной канализации от КНС по ул. Мичурина | 2021 | 6,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,3 | 0,0 | 0,0 | Улучшение водоотведения |
| 3 | Реконструкция Канализационных очистных сооружений | 2022 | 58,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 58,4 | 0,0 | Улучшение водоотведения |
|  | Реконструкция КНС песковых полей на канализационных очистных сооружениях | 2023-2025 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,9 | Улучшение водоотведения |
|  | Строительство самотечной канализационной сети по пр. Сиреневому | 2023-2025 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | Улучшение водоотведения |
|  | Итого |  | 90,7 | 0,0 | 6,1 | 10,7 | 13,6 | 58,4 | 1,9 |  |
|  | Система водоотведения муниципального образования «город Новозыбков», в т.ч. по источникам финансирования: |  | 90,7 | 0,0 | 6,1 | 10,7 | 13,6 | 58,4 | 1,9 |  |
|  | Областной бюджет |  | 78,4 | 0,0 | 5,3 | 9,3 | 11,7 | 50,5 | 1,6 |  |
|  | Бюджет муниципального образования |  | 4,3 | 0,0 | 0,3 | 0,5 | 0,7 | 2,7 | 0,1 |  |
|  | Внебюджетные источники |  | 8,0 | 0,0 | 0,5 | 0,9 | 1,2 | 5,2 | 0,2 |  |
| Захоронение (утилизации) ТБО |
| 1 | Рекультивация полигона ТБО | 2019-2022 | 4,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | Переработка мусора |
|  | Итого |  | 4,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 |  |
|  | Сбор и утилизация ТКО муниципального образования «город Новозыбков», в т.ч. по источникам финансирования: |  | 4,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 |  |
|  | Внебюджетные источники |  | 4,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 |  |

## ПРОГРАММА УСТАНОВКИ ПРИБОРОВ УЧЕТА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ И БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ.

Полная установка приборов учета в многоквартирных домах и бюджетных организациях в период 2018-2025 гг. осуществляется в соответствии муниципальной программой «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Новозыбков Брянской области на 2015-2020 годы и целевые установки на период до 2025 года», утвержденной постановлением главы администрации города Новозыбкова от 14.11.2014г. №788.

## ПРОГРАММА РЕАЛИЗАЦИИ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ И БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ.

Реализация программы энергосберегающих мероприятий в многоквартирных домах и бюджетных организациях в период 2018-2025 гг. осуществляется в соответствии с муниципальной программой «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Новозыбков Брянской области на 2015-2020 годы и целевые установки на период до 2025 года»  утвержденной постановлением главы администрации города Новозыбкова от 14.11.2014г. №788.

- РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ.

Финансирование Программы осуществляется за счет следующих источников:

- надбавки к цене (тарифу) для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса;

- платы за подключение к системам коммунальной инфраструктуры городского округа (к сетям инженерно-технического обеспечения);

- средств бюджетов различных уровней;

- средств банков, кредитных организаций, юридических и физических лиц, инвесторов.

Условием привлечения внебюджетных источников является обеспечение доступности оплаты ресурсов потребителями с инвестиционной составляющей в тарифах и тарифов на подключение (платы за подключение).

Возможность реализации инвестиционных проектов с привлечением сторонних инвесторов на конкурсной основе должна рассматриваться с учетом условий договоров аренды или концессии объектов коммунальной инфраструктуры.

Общий объем средств, необходимых на реализацию Программы, составляет 301,539 млн. рублей, в том числе:

- В электроснабжении – 32,8 млн. рублей;

- В теплоснабжении -77,839 млн. рублей;

- В газоснабжении - 4,5 млн. рублей;

- В водоснабжении – 91,7 млн. рублей;

- В водоотведении – 90,7 млн. рублей;

- В захоронении (утилизации) ТКО - 4,0 млн. рублей.

В том числе:

За счет областного бюджета – 157,9 млн. руб.

## За счет бюджета городского округа – 11,6 млн. руб.

## За счет внебюджетных источников –  132,039 млн. руб.

- УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ.

Заказчиком Программы и органом, ответственным за ее реализацию является администрация города Новозыбкова.

Ответственным исполнителем Программы определен отдел строительства и ЖКХ администрации города Новозыбкова. Соисполнителями Программы являются: финансовйй отдел администрации города Новозыбкова, МКУ «ХРО ОД ОМС», организации, осуществляющие деятельность в сферах электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод, утилизации (захоронении) ТКО (далее  - организации коммунального комплекса), проектные, строительно-монтажные и иные подрядные организации, привлекаемыми на договорной основе к выполнению работ при реализации программных мероприятий.

Основным инструментом реализации Программы являются инвестиционные и производственные программы организаций  коммунального комплекса, утвержденные в соответствии с действующим законодательством.

Комплексное управление Программой осуществляется администрацией города Новозыбкова путем:

- определения наиболее эффективных форм и процедур организации работ по реализации Программы.

- координации работ исполнителей программных мероприятий и проектов;

- обеспечение контроля за ходом реализации Программы;

-  предоставления отчетности о ходе выполнения программных мероприятий;

- подготовки предложений по корректировке Программы.

- Контроль за ходом реализации Программы.

Контроль за ходом реализации Программы осуществляет администрация города Новозыбкова посредством:

- сбора информации о ходе выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, предоставляемых в рамках проведения мониторинга Программы;

- сбора информации о реализации Программы и использовании финансовых средств;

- мониторинга и анализа реализации Программы;

- подготовки заключения об эффективности реализации Программы;

- подготовки докладов о ходе реализации Программы.

Администрация города Новозыбкова вправе использовать иные формы и методы контроля за ходом реализации Программы.

- Порядок предоставления отчетности по выполнению Программы.

Предоставление отчетности по выполнению настоящей Программы осуществляется исполнителями (соисполнителями) Программы в рамках мониторинга ее реализации. Порядок предоставления отчетности и формы отчетности по выполнению Программы устанавливаются нормативным правовым актом администрации города Новозыбкова.

Соисполнители Программы ежегодно, в течение 15 рабочих дней с момента окончания отчетного периода, представляют в отдел строительства и ЖКХ администрации города Новозыбкова отчет о реализации производственных и инвестиционных программ. В случае отклонения фактической реализации инвестиционных и производственных программ от их плановых значений Соисполнители прилагают к отчету пояснительную записку, обосновывающую причины данных отклонений, а также предложения по корректировке  Программы.

Отчет представляется в бумажной и электронной формах.

- Порядок корректировки Программы.

Корректировка Программы (внесение изменений в Программу) осуществляется по итогам анализа реализации Программы путем внесения изменений в соответствующие нормативные правовые акты органов местного самоуправления городского округа «город Новозыбков Брянской области».

Корректировка Программы осуществляется в случаях:

- отклонений в выполнении мероприятий Программы в предшествующий период;

- приведения объемов финансирования Программы в соответствие с фактическим уровнем цен и фактическими условиями бюджетного финансирования;

- снижения результативности и эффективности использования средств бюджета муниципального образования «город Новозыбков»;

- уточнения мероприятий, сроков реализации и объемов финансирования мероприятий.

И.о. начальника отдела строительства и ЖКХ                                           Д.А. Высоцкий

Юрист

И.И. Шабловский