Отдел территориального планирования

Администрации Новозыбковского района

СХЕМА

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ДЕМЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

НОВОЗЫБКОВСКОГО РАЙОНА

БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

на  период  с 2015 по 2034 год

г. Новозыбков 2015 г.

Содержание

Введение_________________________________________________________________ 2

Паспорт схемы____________________________________________________________ 2

Глава 1. Схема водоснабжения

1.1 Существующее положение в сфере водоснабжения муниципального образования   4

1.1.1 Описание структуры системы водоснабжения муниципального образования___   4

1.1.2 Описание и функционирования систем водоснабжения_____________________   4

1.1.3 Описание существующих технических и технологических проблем в

водоснабжении муниципального образования_____________________________  6

1.2  Существующие балансы водопотребления_________________________________  6

1.3  Перспективное потребление коммунальных ресурсов  в сфере водоснабжения___  7

1.4  Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем

водоснабжения________________________________________________________  9

1.5. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и

модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения_______________ 10

Глава 2. Схема водоотведения

2.1 Существующее положение в сфере водоотведения муниципального образования   12

2.1.1  Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод___  12

2.1.2  Анализ действующих систем и схем водоотведения поселения______________ 12

2.1.3  Описание существующих технических и технологических проблем  в сфере

водоотведения муниципального образования__________________________________ 12

2.2  Существующие балансы системы водоотведения___________________________  13

2.3  Перспективные расчетные расходы сточных вод____________________________ 13

2.4  Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов

централизованных систем водоотведения _________________________________ 14

2.5. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и

модернизацию объектов централизованных систем водоотведения_____________ 14

Глава 3. Сроки и этапы реализации схемы водоснабжения и водоотведения

Приложение 1. Схема расположения  существующих источников и сетей водоснабжения

села Деменка

Приложение 2. Схема расположения  существующих источников и сетей водоснабжения

поселка Опытная Станция

Приложение 3. Схема расположения  существующих источников и сетей водоснабжения

села Перевоз

Приложение 4. Схема расположения  существующих сетей водоотведения поселка Опытная

Станция

# Введение

Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования Деменское сельское поселение на период с 2015 по 2034 год  разработана на основании документов:

- технического задания, утверждённого главой Деменского сельского поселения Новозыбковского района Брянской области.

- Генерального плана Деменского сельского поселения.

А также в соответствии с требованиями федерального закона от 07.12.2011 № 416-Ф3 (ред. от 30.12.2012) «О водоснабжении и водоотведении».

Схема включает в себя первоочередные мероприятия по реконструкции систем водоснабжения и водоотведения, направленные на повышение надёжности функционирования этих систем, а также для создания безопасных и комфортных условий  проживания людей.

Схема водоснабжения и водоотведения содержит:

а)  Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения;

б)    Направления развития централизованных систем водоснабжения;

в)  Прогнозные балансы потребления питьевой, технической воды, количества и состава сточных вод с учетом развития поселения;

г) Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения;

д) Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения;

е) Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения;

ж) Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения и водоотведения;

з) Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

- Водоснабжение:

- магистральные сети водоснабжения;

- водозаборы;

- насосные станции;

- Водоотведение:

- магистральные сети водоотведения;

- очистные сооружения.

# Паспорт схемы

Наименование

Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования Деменское  сельское поселение Новозыбковского района Брянской области.

Инициатор проекта (муниципальный заказчик).

Глава Деменского сельского поселения.

Местонахождение объекта

Россия, Брянская область, Новозыбковский район, Деменское сельское поселение.

Нормативно-правовая база для разработки схемы.

-  Федеральный закон N 416-Ф3 от 07.12.2011 года (ред. от 30.12.2012) «О Водоснабжении и водоотведении»;

-  СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» Актуализированная редакция СНИП 2.04.02.-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

-  СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Утвержден приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 29 декабря 2011 г. № 635/11 и введен в действие с 01 января 2013 г;

-    СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности»;

- СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности».

Цели схемы

Целями схемы являются:

- Развитие систем централизованного водоснабжения для существующего и нового строительства жилищного фонда в период до 2034 года;

-  Увеличение объёмов производства коммунальной продукции, в частности, оказания услуг по водоснабжению при повышении качества оказания услуг, а также сохранение действующей ценовой политики;

-   Улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения;

-   Повышение качества питьевой воды;

Способ достижения поставленных целей

Для достижения поставленных целей следует реализовать следующие мероприятия:

-      Строительство новых водозаборных сооружений;

-   Реконструкция сетей магистральных водопроводов, обеспечивающих возможность постоянного водоснабжения населенных пунктов Деменского сельского поселения;

-      Установка приборов учёта;

- Реконструкция существующих канализационных сетей и модернизация канализационных очистных сооружений;

-      Снижение вредного воздействия на окружающую среду;

Сроки реализации схемы:  2015-2034 годы

- Поэтапная реконструкция магистральных водопроводов для обеспечения водой территории с существующей застройкой;

-   Поэтапная перекладка существующих канализационных и водопроводных сетей;

-   Реконструкция канализационных очистных сооружений поселка Опытная Станция.

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы

- Повышение качества предоставления коммунальных услуг;

- Реконструкция и замена  устаревшего оборудования и сетей;

- Увеличение мощности систем водоснабжения;

- Улучшение экологической ситуации на территории сельского поселения;

- Создания безопасных и комфортных условий  проживания людей;

# Глава 1. Схема водоснабжения

## 1.1 Существующее положение в сфере водоснабжения муниципального образования

### 1.1.1. Описание структуры системы водоснабжения муниципального образования.

Деменское сельское поселение расположено на юго-западе Брянской области в границах Новозыбковского муниципального района. Площадь поселения  89,0 кв. км, численность населения 808 человека, в состав сельского поселения входит следующие населённые пункты с  централизованным и количеством населения (на 01.01.2014 года):

- село Деменка – 288 человек – централизованное водоснабжение;

- поселок Опытная Станция – 433 человека – централизованное водоснабжение;

- село Перевоз – 87 человек – централизованное водоснабжение.

В состав Деменского сельского поселения входят 3 населённых пункта. Централизованные системы хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения имеют  все населенных пунктов на территории сельского поселения. Система централизованного водоотведения расположена только в населенном пункте Опытная Станция.

### 1.1.2   Описание и функционирования систем водоснабжения.

Снабжение села Деменка питьевой водой осуществляется из двух обособленных систем водоснабжения.

Артезианская скважина № 15205691 (соц.городок), глубиной 34 метра. Местоположение на местности: 52о31/05// - с.ш.; 31о51/49// - в.д. расположенной в населенном пункте Деменка. Год ввода в эксплуатацию – 1967. Протяжённость сетей водоснабжения: 2,3 км – из полиэтиленовых труб, год прокладки 1994; 0,3 км – из чугунных труб, год прокладки 1967.

Артезианская скважина № 15202523 (ферма), глубиной 34 метра. Местоположение на местности: 52о29/29// - с.ш.; 31о51/11// - в.д. расположенной вблизи населенного пункта Деменка. Год ввода в эксплуатацию – 1967. Протяжённость сетей водоснабжения: 2,0 км – из чугунных труб, год прокладки – 1967.

Водоснабжение поселка Опытная Станция осуществляется из артезианской скважины  №15205147 глубиной 90 метров. Местоположение на местности: 52о35/27// - с.ш.; 31о51/27// - в.д. расположенной в населенном пункте Опытная Станция. Год ввода в эксплуатацию – 1993. Протяжённость сетей водоснабжения поселка Опытная Станция – 2,5 км, год постройки – 1972.

Водоснабжение села Перевоз осуществляется из артезианской скважины  № 15202613 глубиной 47 метров, расположенной в населенном пункте Перевоз. Год ввода в эксплуатацию – 1989. Протяжённость сетей водоснабжения поселка Перевоз  – 4,5 км, год постройки – 1989.

В настоящее время централизованные системы водоснабжения населенных пунктов Деменка, Опытная Станция и Перевоз обслуживаются организацией ООО «Теплон».

Средний процент износа существующих сетей и сооружений составляет 93% по состоянию на 01.01.2014г.

Основные технические характеристики источников и других объектов систем водоснабжения Деменского сельского поселения.

| № п/п | Местополо-жение источников | Состав водозаборного узла | Год ввода в эксплу-атацию | Произво-дитель-ность, тыс.м³/сут | Глубина м | Vбака, м3 | Hствола, м | Наличие ЗСО 1 пояса, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | село Деменка | Артезианская скважина | 1967 | 0,24 | 34 | - | - | 30 |
|  |  | Водонапорная башня | 1996 | - | - | 15 | 12 | 30 |
|  |  | Артезианская скважина | 1967 | 0,156 | 34 |  |  | 30 |
|  |  | Водонапорная башня | 1967 | - | - | 15 | 12 | 30 |
| 2 | поселок Опытная Станция | Артезианская скважина | 1993 | 0,24 | 90 | - | - | 30 |
|  |  | Насосная станция | 1993 | - | - | 25 | 12 | 30 |
| 3 | село Перевоз | Артезианская скважина | 1989 | 0,156 | 47 | - | - | 30 |
|  |  | Водонапорная башня | 1989 | - | - | 15 | 12 | 30 |

Проекты ЗСО объектов водоснабжения отсутствуют. Границы ЗСО приняты согласно СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» Актуализированная редакция СНИП 2.04.02.-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14.

Характеристики насосного оборудования установленного на водозаборных узлах систем водоснабжения Деменского сельского поселения

| № п/п | Местоположение источника | Наименование | Оборудование |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | марка насоса | производи-тельность м³/ч | напор, м/сут. | мощность, кВт |
| 1 | село Деменка | насосная станция | ЭЦВ 6-10-110 | 10,0 | 110 | 6 |
|  |  | насосная станция | ЭЦВ 6-6,5-85 | 6,5 | 110 | 4 |
| 2 | поселок Опытная Станция | насосная станция | ЭЦВ 6-10-110 | 10,0 | 85 | 6 |
| 3 | село Перевоз | насосная станция | ЭЦВ 6-6,5-85 | 6,5 | 32 | 1,5 |

Скважины обеспечены зоной санитарной охраны первого пояса, размер которой составляет 30м. Согласно СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (актуализированная редакция СНИП 2.04.02.-84*) Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14.

Существующие водопроводные сети проложены из чугунных, асбестоцементных и полиэтиленовых труб диаметром от 50 до 100 мм общей протяжённостью 11,6 км.

Данные лабораторных анализов качества воды

Данные об обследовании состава воды не были предоставлены. В дальнейшем при проведении соответствующих исследований настоящая схема может быть дополнена и (или) откорректирована на основании таких исследований.

1.1.3 Описание существующих технических и технологических проблем в водоснабжении муниципального образования:

- Централизованным водоснабжением обеспечивается население всех населенных пунктов на территории сельского поселения.

- Качество воды не может быть описано в связи с отсутствием материалов экспертиз и иных исследований состава воды. В дальнейшем при проведении соответствующих исследований настоящая схема может быть дополнена и (или) откорректирована на основании таких исследований.

- Системы водоснабжения  на территории сельского поселения построены в период с 1967 по 1989 год,  находится в неудовлетворительном состоянии и требует поэтапной реконструкции.

## 1.2  Существующие балансы водопотребления

Таблица водопотребления по населенным пунктам Деменского сельского поселения за 2014 год

| Потребитель | Наименование расхода | Ед. изм. | Кол-во | Сред. суточн. норма на ед. изм. | Водопотребление |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Сред. сут. м³/сут | Годовое т.м³/год | Макс. сут. м³/сут | Макс. час. м³/час |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| село Деменка существующее положение 2014 г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 73 | 230 | 16,8 | 6,13 | 21,83 | 0,91 |
|  | Хоз-питьевые нужды | чел | 129 | 160 | 20,6 | 7,53 | 26,83 | 1,12 |
|  | Хоз-питьевые нужды | чел | 86 | 50 | 4,3 | 1,57 | 5,59 | 0,23 |
|  | Полив | чел | 275 | 25 | 6,9 | 0,83 | 8,94 | 0,37 |
|  | КРС, лошади | ед. | 6 | 100 | 0,6 | 0,22 | 0,78 | 0,03 |
|  | Детский сад | детей | 12 | 70 | 0,8 | 0,15 | 1,09 | 0,05 |
|  | Медпункт | чел | 7 | 7,8 | 0,1 | 0,02 | 0,07 | 0,00 |
|  | Магазин | чел | 1 | 185 | 0,2 | 0,07 | 0,24 | 0,01 |
|  | Итого: |  | 288 |  | 50,3 | 16,5 | 65,4 | 2,7 |
| поселок Опытная Станция существующее положение 2014г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 433 | 230 | 99,6 | 36,35 | 129,47 | 5,39 |
|  | Полив | чел | 25 | 25 | 0,6 | 0,08 | 0,81 | 0,03 |
|  | Школа | учащ. | 16 | 8 | 0,1 | 0,03 | 0,17 | 0,01 |
|  | Детский сад | детей | 18 | 70 | 1,3 | 0,23 | 1,64 | 0,07 |
|  | Медпункт | чел | 6 | 7,8 | 0,0 | 0,02 | 0,06 | 0,00 |
|  | Магазин | чел | 1 | 185 | 0,2 | 0,07 | 0,24 | 0,01 |
|  | Итого: |  | 433 |  | 101,8 | 36,8 | 132,4 | 5,5 |
| село Перевоз существующее положение 2014г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 28 | 160 | 4,5 | 1,64 | 5,82 | 0,24 |
|  | Хоз-питьевые нужды | чел | 59 | 50 | 3,0 | 1,08 | 3,84 | 0,16 |
|  | Полив | чел | 81 | 25 | 2,0 | 0,24 | 2,63 | 0,11 |
|  | Итого: |  | 87 |  | 9,5 | 3,0 | 12,3 | 0,5 |
|  | ВСЕГО: |  | 808 |  | 161,6 | 56,2 | 210,0 | 8,8 |
| 1. Количество расчётных дней в году: 365 – для населения; 120 – для полива (частота полива 1 раз в 2дня), 220 – для школ, 182 – для детских садов, 300 – для фельдшерских пунктов, 365 – для магазинов. 2. СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (Актуализированная редакция СНИП 2.04.02.-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14). 3.СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». (Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Утвержден приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 29 декабря 2011 г. № 635/11 и введен в действие с 01 января 2013). |

## 1.3 Перспективное потребление коммунальных ресурсов  в сфере водоснабжения

Развитие систем водоснабжения на период до 2034 года учитывает улучшение качества жизни населения.

В результате реализации программы должно быть обеспечено развитие сетей централизованного водоснабжения населенных пунктов Деменского сельского поселения, а так же стопроцентное подключение потребителей к сетям централизованного водоснабжения.

Данные о численности населения в населенных пунктах сельского поселения

| № п/п | Перечень населенных пунктов | Число постоянных хозяйств | Численность населения, чел. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Современное состояние, на 01.01.2014 года | Расчетный срок - 2024г. | Расчетный срок - 2034г. |
|  |  |  |  | Прирост +, - | Итого | Прирост +, - | Итого |
| 1 | село Деменка | 275 | 288 | -25 | 263 | -12 | 251 |
| 2 | поселок Опытная Станция | 0 | 433 | +13 | 446 | 0 | 446 |
| 3 | село Перевоз | 81 | 87 | -8 | 75 | -5 | 70 |
| 4 | Итого | 356 | 808 | -20 | 797 | -17 | 794 |

В перспективе развития Деменского сельского поселения источником хозяйственно-питьевого водоснабжения являются централизованные сети водоснабжения.

При проектировании реконструкции системы водоснабжения определяется требуемый расход воды для потребителей. Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды  населения зависит от степени благоустройства населённых пунктов и жилой застройки.

Благоустройство жилой застройки населенных пунктов Деменского сельского поселения принято следующим:

- существующий малоэтажный жилой фонд подключается к уличной водопроводной сети.

В соответствии с СП 30.13330.2010 «Внутренний водопровод и канализация зданий» приняты следующие нормы:

230, 160, 50 л/сут. - среднесуточная норма водопотребления на человека принята по СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и признана международным сообществом достаточной для удовлетворения физиологических потребностей человека (журнал «Сантехника» №2  за 2009г., издательство «АВОК-ПРЕСС» стр.15);

50 л/сут. - норма водопотребления на полив принята по СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Суточный коэффициент неравномерности принят 1,3 в соответствии с СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Таблица суммарного водопотребления по Деменскому сельскому поселению

на период с 2015 по 2034 год

| Потребитель | Наименование расхода | Ед. изм. | Кол-во | Средне суточн. норма на ед.изм. | Водопотребление |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Сред. сут. м³/сут | Годовое т.м³/год | Макс. сут. м³/сут | Макс. час. м³/час |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| село Деменка I - этап до 2024г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 73 | 230 | 16,8 | 6,13 | 21,83 | 0,91 |
|  | Хоз-питьевые нужды | чел | 129 | 160 | 20,6 | 7,53 | 26,83 | 1,12 |
|  | Хоз-питьевые нужды | чел | 61 | 50 | 3,1 | 1,11 | 3,97 | 0,17 |
|  | Полив | чел | 263 | 25 | 6,6 | 0,79 | 8,55 | 0,36 |
|  | КРС, лошади | ед. | 6 | 100 | 0,6 | 0,22 | 0,78 | 0,03 |
|  | Детский сад | детей | 12 | 70 | 0,8 | 0,15 | 1,09 | 0,05 |
|  | Медпункт | чел | 7 | 7,8 | 0,1 | 0,02 | 0,07 | 0,00 |
|  | Магазин | чел | 1 | 185 | 0,2 | 0,07 | 0,24 | 0,01 |
|  | Итого: |  | 263 |  | 48,7 | 16,0 | 63,4 | 2,6 |
| село Деменка II - этап до 2034г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 73 | 230 | 16,8 | 6,13 | 21,83 | 0,91 |
|  | Хоз-питьевые нужды | чел | 117 | 160 | 18,7 | 6,83 | 24,34 | 1,01 |
|  | Хоз-питьевые нужды | чел | 61 | 50 | 3,1 | 1,11 | 3,97 | 0,17 |
|  | Полив | чел | 251 | 25 | 6,3 | 0,75 | 8,16 | 0,34 |
|  | КРС, лошади | ед. | 6 | 100 | 0,6 | 0,22 | 0,78 | 0,03 |
|  | Детский сад | детей | 12 | 70 | 0,8 | 0,15 | 1,09 | 0,05 |
|  | Медпункт | чел | 7 | 7,8 | 0,1 | 0,02 | 0,07 | 0,00 |
|  | Магазин | чел | 1 | 185 | 0,2 | 0,07 | 0,24 | 0,01 |
|  | Итого: |  | 251 |  | 46,5 | 15,3 | 60,5 | 2,5 |
| поселок Опытная Станция I - этап до 2024г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 446 | 230 | 102,6 | 37,44 | 133,35 | 5,56 |
|  | Полив | чел | 25 | 25 | 0,6 | 0,08 | 0,81 | 0,03 |
|  | Школа | учащ. | 16 | 8 | 0,1 | 0,03 | 0,17 | 0,01 |
|  | Детский сад | детей | 18 | 70 | 1,3 | 0,23 | 1,64 | 0,07 |
|  | Медпункт | чел | 6 | 7,8 | 0,0 | 0,02 | 0,06 | 0,00 |
|  | Магазин | чел | 1 | 185 | 0,2 | 0,07 | 0,24 | 0,01 |
|  | Итого: |  | 446 |  | 104,8 | 37,9 | 136,3 | 5,7 |
| поселок Опытная Станция II - этап до 2034г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 446 | 230 | 102,6 | 37,44 | 133,35 | 5,56 |
|  | Полив | чел | 25 | 25 | 0,6 | 0,08 | 0,81 | 0,03 |
|  | Школа | учащ. | 16 | 8 | 0,1 | 0,03 | 0,17 | 0,01 |
|  | Детский сад | детей | 18 | 70 | 1,3 | 0,23 | 1,64 | 0,07 |
|  | Медпункт | чел | 6 | 7,8 | 0,0 | 0,02 | 0,06 | 0,00 |
|  | Магазин | чел | 1 | 185 | 0,2 | 0,07 | 0,24 | 0,01 |
|  | Итого: |  | 446 |  | 104,8 | 37,9 | 136,3 | 5,7 |
| село Перевоз I - этап до 2024г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 28 | 160 | 4,5 | 1,64 | 5,82 | 0,24 |
|  | Хоз-питьевые нужды | чел | 47 | 50 | 2,4 | 0,86 | 3,06 | 0,13 |
|  | Полив | чел | 75 | 25 | 1,9 | 0,23 | 2,44 | 0,10 |
|  | Итого: |  | 75 |  | 8,7 | 2,7 | 11,3 | 0,5 |
| село Перевоз II - этап до 2034г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 28 | 160 | 4,5 | 1,64 | 5,82 | 0,24 |
|  | Хоз-питьевые нужды | чел | 42 | 50 | 2,1 | 0,77 | 2,73 | 0,11 |
|  | Полив | чел | 70 | 25 | 1,8 | 0,21 | 2,28 | 0,09 |
|  | Итого: |  | 70 |  | 8,3 | 2,6 | 10,8 | 0,5 |
|  | ВСЕГО I - этап |  | 784 |  | 162,3 | 56,6 | 210,9 | 8,8 |
|  | ВСЕГО II - этап |  | 767 |  | 159,7 | 55,8 | 207,6 | 8,6 |

Для полива сезонных садов и огородов рекомендуется устройство единого поливочного

водопровода сезонного действия из любых ближайших поверхностных источников воды.

## 1.4 Предложения по строительству, реконструкции и

## модернизации объектов систем водоснабжения

Проектные решения реконструкции систем водоснабжения населенных пунктов Деменского сельского поселения базируются на основе существующих, сложившихся систем водоснабжения в соответствии с дальнейшим снижением потребности в потреблении ресурсов в сфере водоснабжения, с учетом фактического состояния сетей и сооружений.

Изношенные водопроводные сети необходимо заменить. Для снижения потерь воды на территории сельского поселения, связанных с нерациональным использованием, у потребителей повсеместно необходимо предусмотреть установку  приборов учета расхода воды в соответствие с гл. 7.2 п. 7.2.1. СП 30.13330.2012.

Необходимо планомерно производить анализы воды из артезианских скважин на соответствие СанПиН 2.1.4. 1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». В том случае, если вода не будет соответствовать каким-либо показателям, необходимо предусмотреть строительство очистных сооружений по водоподготовке с необходимой степенью очистки и обеззараживанием. Выбор схемы и степени очистки принимается при рабочем проектировании.

Необходимо предусмотреть парные резервуары чистой воды (РЧВ) ёмкостью равной: трёхчасовому расходу воды на пожаротушение, максимальному водопотреблению в эти часы, и запасу воды на время ликвидации аварии на трубопроводе, равное 12 часам, согласно СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Предложения по реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения:

- замена и реконструкция изношенных и ветхих водопроводных сетей во всех населенных пунктах поселения;

-    тампонаж неиспользуемых скважин и колодцев;

-    создание службы ремонта и эксплуатации систем водоснабжения;

-    постоянный контроль качества воды, поднимаемой из артезианских скважин;

- организация зон санитарной охраны источников водоснабжения, создание проектов зон санитарной охраны источников водоснабжения;

-    реконструкция водозаборных сооружений;

- рациональное использование существующих сетей и сооружений систем водоснабжения.

Для улучшения качества природных вод рекомендуется проведение следующих мероприятий, способствующих ограничению поступления загрязняющих веществ в водные объекты:

- проведение работ по очистке водных объектов от донных отложений на отдельных участках в тех случаях, когда их объемы препятствуют их дальнейшему эффективному использованию водного объекта или содержат критические концентрации загрязняющих веществ и вызывают вторичное загрязнение водного объекта;

- проведение расчистки и рекультивации пойменных и прибрежных территорий, загрязненных радионуклидами и несанкционированным размещением отходов производства и потребления;

- организация контроля над соблюдением границ охранных зон и прибрежных защитных полос со специальным режимом хозяйственной деятельности.

При реконструкции водопроводных сетей необходимо предусмотреть обеспечение 100%-ного охвата жилой и социально-культурной застройки централизованным водоснабжением с одновременной заменой изношенных сетей, выработавших свой срок службы и сетей с недостаточной пропускной способностью.

Площадки под размещение новых водозаборных узлов согласовываются с органами санитарного надзора в установленном порядке. Выбор площадок под новые водозаборные производится с учетом соблюдения первого пояса зоны санитарной охраны в соответствии требованиями СанПиН 2.1.4. 1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения».

Подключение планируемых площадок нового строительства, располагаемых на территории или вблизи действующих систем водоснабжения, производится по техническим условиям владельцев водопроводных сооружений.

В населенных пунктах Деменка, Опытная Станция и Перевоз для рационального использования природных энергетических ресурсов предлагается строительство шести артезианских скважин глубиной более 200 м с установкой насосных станций. От проектируемых скважин необходимо проложить магистральный водопровод Ø110мм с прокладкой уличной сети хозяйственно-питьевого водопровода Ø50-110 мм.  На кольцевой сети предусматривается устройство колодцев из сборных ж/б элементов установкой водоразборных колонок и пожарных гидрантов (для наружного пожаротушения)  с радиусом действия 100÷150м и отключающей арматуры.

В связи с небольшим количеством потребителей, для бесперебойного водоснабжения населения Перевоз рекомендуется произвести ремонт системы водоснабжения с заменой водопроводных сетей водопровода.

Строительство очистных сооружений не планируется.

Схема будет реализована в период с 2015 по 2034 год. Проект разбивается на два этапа, на каждом из которых планируется реализация намеченных целей:

Первый этап 2015-2024 г.г. Реконструкция систем водоснабжения села Деменка и поселка Опытная Станция:

- Строительство водозаборных узлов в поселке Опытная Станция и селе Деменка;

- Перекладка магистральных водопроводов в поселке Опытная Станция;

- Перекладка уличной  водопроводной сети в поселке Опытная Станция;

Второй этап 2025-2034 г.г. Ремонт систем водоснабжения в селах Деменка и Перевоз:

- Перекладка магистральных водопроводов в селах Деменка и Перевоз;

- Строительство водозаборного узла в деревне Перевоз;

- Перекладка уличной  водопроводной сети населенного пункта Перевоз.

## 1.5. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

Предварительный расчет стоимости выполнения работ.

- Общие положения.

В современных рыночных условиях, в которых работает инвестиционно-строительный комплекс, произошли коренные изменения в подходах к нормированию тех или иных видов затрат, изменилась экономическая основа в строительной сфере.

В настоящее время существует множество методов и подходов к определению стоимости строительства, изменчивость цен и их разнообразие не позволяют на данном этапе работы точно определить необходимые затраты в полном объеме.

В связи с этим, на дальнейших стадиях проектирования требуется детальное уточнение параметров строительства на основании изучения местных условий и конкретных специфических функций строящегося объекта.

Стоимость разработки проектной документации объектов капитального строительства определена на основании «Справочников базовых цен на проектные работы для строительства» (Коммунальные инженерные здания и сооружения, Объекты водоснабжения и канализации). Базовая цена проектных работ (на 1 января 2001 года) устанавливается в зависимости от основных натуральных показателей проектируемых объектов и приводится к текущему уровню цен умножением на коэффициент, отражающий инфляционные процессы на момент определения цены проектных работ для строительства согласно Письму № 1951-ВТ/10 от 12.02.2013г. Министерства регионального развития Российской Федерации.

Ориентировочная стоимость строительства систем водоснабжения определена по проектам объектов-аналогов, Каталогам проектов повторного применения для строительства объектов социальной и инженерной инфраструктур,  Укрупненным нормативам цены строительства для применения в 2012, изданным Министерством регионального развития РФ, по существующим сборникам ФЕР в ценах и нормах 2001 года. Стоимость работ пересчитана в цены 2013 года с коэффициентами согласно: - Постановлению № 94 от 11.05.1983г. Государственного комитета СССР по делам строительства; - Письму № 14-Д от 06.09.1990г. Государственного комитета СССР по делам строительства; - Письму № 15-149/6 от 24.09.1990г. Государственного комитета РСФСР по делам строительства; - Письму № 2836-ИП/12/ГС от 03.12.2012г. Министерства регионального развития Российской Федерации; - Письму № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011г. Министерства регионального развития Российской Федерации.

Расчетная стоимость мероприятий приводится по этапам реализации, приведенным в Схеме водоснабжения и водоотведения, с учетом индексов-дефляторов до 2024 и 2034г.г. в соответствии с указаниями Минэкономразвития РФ Письмо № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011г. "Об индексах цен и индексах-дефляторах для прогнозирования цен".

Определение стоимости на разных этапах проектирования должно осуществляться различными методиками. На предпроектной стадии при обосновании инвестиций определяется предварительная (расчетная) стоимость строительства. Проекта на этой стадии еще нет, поэтому она составляется по предельно укрупненным показателям. При отсутствии таких показателей могут использоваться данные о стоимости объектов-аналогов. При разработке рабочей документации на объекты капитального строительства необходимо уточнение стоимости путем составления проектно-сметной документации. Стоимость устанавливается на каждой стадии проектирования, в связи, с чем обеспечивается поэтапная ее детализация и уточнение. Таким образом, базовые цены устанавливаются с целью последующего формирования договорных цен на разработку проектной документации и строительства.

В расчетах не учитывались:

- стоимость резервирования и выкупа земельных участков и недвижимости для государственных и муниципальных нужд;

- стоимость проведения топографо-геодезических и геологических изысканий на территориях строительства;

- стоимость мероприятий по сносу и демонтажу зданий и сооружений на территориях строительства;

- стоимость мероприятий по реконструкции существующих объектов;

- оснащение необходимым оборудованием и благоустройство прилегающей территории;

- особенности территории строительства.

Результаты расчетов (сводная ведомость стоимости работ) приведены в таблице .

- Ориентировочная стоимость зданий, сооружений и инженерных коммуникаций.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

| Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Объем работ | Общая стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 этап 2024г | 2 этап 2034г. | всего |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| село Деменка |  |  |  |  |  |
| Строительство артезианских скважин, глубиной 220 м, мощностью 6,5 м3 | скв. | 2 | 1560,8 | 1560,8 | 3121,6 |
| Строительство насосных станций | шт. | 2 | 2012,1 | 2012,1 | 4024,2 |
| Трубопроводы ПЭ Ø75 | км | 4,6 | - | 11362,0 | 11362,0 |
| поселок Опытная Станция |  |  |  |  |  |
| Строительство артезианских скважин, глубиной 220 м, мощностью 10,0 м3 | скв. | 2 | 4802,5 | - | 4802,5 |
| Строительство насосных станций | шт. | 2 | 4024,1 | - | 4024,1 |
| Трубопроводы ПЭ Ø100 | км | 2,5 | 9092,5 | - | 9092,5 |
| Итого: |  |  | 21492,0 | 14934,9 | 36426,9 |
| село Перевоз |  |  |  |  |  |
| Строительство артезианской скважины, глубиной 220 м, мощностью 10,0 м3 | скв. | 1 | - | 2401,24 | 2401,24 |
| Строительство насосных станций | шт. | 1 | - | 2012,068 | 2012,068 |
| Трубопроводы ПЭ Ø75 | км | 4,5 | - | 11115,0 | 11115,0 |
| Итого: |  |  |  | 15528,3 | 15528,3 |
| Всего: |  |  | 21492,0 | 30463,2 | 51955,2 |

# Глава 2. Схема водоотведения.

## 2.1 Существующее положение в сфере водоотведения муниципального образования Деменское сельское поселение

### 2.1.1 Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод муниципального образования.

В настоящее время только один населенный пункт – поселок Опытная Станция имеет систему водоотведения. Жилые и общественные здания остальных населенных пунктов оборудованы местной канализацией с последующим вывозом нечистот.

### 2.1.2 Анализ действующих систем и схем водоотведения поселения.

Сточные воды от существующей застройки центральной части самотёком поступают в канализационные отстойники и далее на поля фильтрации. Сети водоотведения населенного пункта Опытная Станция выполнены из керамических канализационных труб. Общая протяжённость канализационных сетей составляет 1,6 км.

### 2.1.3 Описание существующих технических и технологических проблем 
в сфере водоотведения муниципального образования

1. В настоящее время централизованной системой хозяйственно - бытовой канализации охвачен один населенный пункт Деменского сельского поселения.

2. Длительная эксплуатация и агрессивная среда сточных вод привели к физическому износу сетей и сооружений систем водоотведения. Канализационные сети находятся в крайне неудовлетворительном состоянии. Износ сетей составляет 100%.

3.  В связи с большим износом системы канализации населенного пункта необходимо произвести реконструкцию канализационной системы.

## 2.2 Существующие балансы системы водоотведения

Данные по объёму сточных вод системы водоотведения поселка Опытная Станция приведены в таблице.

Нормы водоотведения от населения согласно СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения» принимаются равными нормам водопотребления, без учёта расходов воды на восстановление пожарного запаса и полив территории, с учётом коэффициента суточной неравномерности.

| Потребитель | Наименование расхода | Ед-ца изме- ре- ния | Кол-во | Средне суточн. норма на ед. изм. | Водоотведение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Сред. сут. м³/сут | Годовое т.м³/год | Макс. сут. м³/сут | Макс. час. м³/час |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Поселок Опытная Станция существующее положение 2014г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 433 | 230 | 99,6 | 36,35 | 129,47 | 5,39 |
|  | Полив | чел | 25 | 25 | 0,6 | 0,08 | 0,81 | 0,03 |
|  | Школа | учащ. | 16 | 8 | 0,1 | 0,03 | 0,17 | 0,01 |
|  | Детский сад | детей | 18 | 70 | 1,3 | 0,23 | 1,64 | 0,07 |
|  | Медпункт | чел | 6 | 7,8 | 0,0 | 0,02 | 0,06 | 0,00 |
|  | Магазин | чел | 1 | 185 | 0,2 | 0,07 | 0,24 | 0,01 |
|  | Итого: |  | 433 |  | 101,8 | 36,8 | 132,4 | 5,5 |
| 1. Количество расчётных дней в году: 365 – для населения; 2.СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». (Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Утвержден приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 29 декабря 2011 г. № 635/11 и введен в действие с 01 января 2013). |

## 2.3  Перспективные расчетные расходы сточных вод

Нормы водоотведения от населения согласно СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения» принимаются равными нормам водопотребления, без учета расходов воды на восстановление пожарного запаса и полив территории, с учетом коэффициента суточной неравномерности.

Результаты расчета суммарного объема сточных вод системы водоотведения населенного пункта Халеевичи приведены в таблице.

| Таблица перспективного водоотведения на 2015-2034г. |
| --- |
| Расчётный срок | Наименование расхода | Ед. изм. | Кол-во | Средне суточн. норма на ед. изм. | Водоотведение |
|  |  |  |  |  | Сред. сут. м³/сут | Годовое т.м³/год | Макс. сут. м³/сут | Макс. час. м³/час |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| поселок Опытная Станция I - этап до 2024г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 446 | 230 | 102,6 | 37,44 | 133,35 | 5,56 |
|  | Полив | чел | 25 | 25 | 0,6 | 0,08 | 0,81 | 0,03 |
|  | Школа | учащ. | 16 | 8 | 0,1 | 0,03 | 0,17 | 0,01 |
|  | Детский сад | детей | 18 | 70 | 1,3 | 0,23 | 1,64 | 0,07 |
|  | Медпункт | чел | 6 | 7,8 | 0,0 | 0,02 | 0,06 | 0,00 |
|  | Магазин | чел | 1 | 185 | 0,2 | 0,07 | 0,24 | 0,01 |
|  | Итого: |  | 446 |  | 104,8 | 37,9 | 136,3 | 5,7 |
| поселок Опытная Станция II - этап до 2034г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 446 | 230 | 102,6 | 37,44 | 133,35 | 5,56 |
|  | Полив | чел | 25 | 25 | 0,6 | 0,08 | 0,81 | 0,03 |
|  | Школа | учащ. | 16 | 8 | 0,1 | 0,03 | 0,17 | 0,01 |
|  | Детский сад | детей | 18 | 70 | 1,3 | 0,23 | 1,64 | 0,07 |
|  | Медпункт | чел | 6 | 7,8 | 0,0 | 0,02 | 0,06 | 0,00 |
|  | Магазин | чел | 1 | 185 | 0,2 | 0,07 | 0,24 | 0,01 |
|  | Итого: |  | 446 |  | 104,8 | 37,9 | 136,3 | 5,7 |

## 2.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения.

Перспективная схема водоотведения учитывает развитие сельского поселения, его первоочередную и перспективную застройку, исходя из увеличения степени благоустройства жилых зданий.

Перспективная система водоотведения предусматривает дальнейшее развитие единой центральной системы, в которую поступают хозяйственно-бытовые и промышленные стоки.

На территории сельского поселения предлагается реконструкция и модернизация существующей канализационной системы населенного пункта Опытная Станция.

Для обеспечения отвода и очистки бытовых стоков на территории сельского поселения предусматривают следующие мероприятия:

- В связи с долгим сроком эксплуатации планируется реконструкция и модернизация системы канализации поселка Опытная Станция.

## 2.5. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоотведения

Предварительный расчет стоимости выполнения работ.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

| №№ п/п | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Объем работ | Общая стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 этап 2024г | 2 этап 2034г. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Водоотведение |
|  | поселок Опытная Станция |  |  |  |  |  |
|  | Канализация самотечная из труб ПЭ Ø110 | м | 1600,0 |  | 8986,2 | 8986,2 |
|  | Канализационный отстойник | шт/м3 | 1/54 | 2650,0 |  | 2650,0 |
|  | Рекультивация полей фильтрации | га | 6,0 | 3468,0 |  | 3468,0 |
|  | Всего: |  |  | 6118,0 | 8986,2 | 15104,2 |

14

15

# Text boxes

Приложение 1

Приложение 2

Приложение

к постановлению Деменской сельской администрации

№ 7 от 10 марта 2015 года

Приложение 2

Приложение 2

Схема расположения  существующих источников и сетей водоснабжения  села Деменка

Приложение 1

Приложение 4

Схема расположения  существующих источников и сетей водоснабжения поселка Опытная Станция

Приложение 3

Схема расположения  существующих источников и сетей водоснабжения села Перевоз

6

12

Схема расположения  существующих сетей водоотведения поселка Опытная  Станция

1

2

4

3

5

7

9

8

10

13

11

16

17

Условные обозначения:

1. Административное здание

2. Детский сад-школа

3. Профилакторий

4. Торговый центр

5. Общежитие

6. Жилой дом № 2

7. Жилой дом № 3

8. Жилой дом № 6

9. Жилой дом № 7

10. Жилой дом № 4

11. Котельная

12. Баня

13. Жилой дом № 5

14. Канализационные колодцы (60 шт)

15. Отстойник

16. Поле фильтрации № 1

17. Поле фильтрации № 2