Отдел территориального планирования

Администрации Новозыбковского района

СХЕМА

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ШЕЛОМОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

НОВОЗЫБКОВСКОГО РАЙОНА

БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

на  период  с 2015 по 2034 год

г. Новозыбков 2014 г.

Содержание

Введение_________________________________________________________________ 2

Паспорт схемы____________________________________________________________ 3

Глава 1. Схема водоснабжения

1.1 Существующее положение в сфере водоснабжения муниципального образования   5

1.1.1 Описание структуры системы водоснабжения муниципального образования___   5

1.1.2 Описание и функционирования систем водоснабжения_____________________   5

1.1.3 Описание существующих технических и технологических проблем в

водоснабжении муниципального образования_____________________________  7

1.2  Существующие балансы водопотребления_________________________________  7

1.3  Перспективное потребление коммунальных ресурсов  в сфере водоснабжения___  8

1.4  Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем

водоснабжения________________________________________________________ 10

1.5. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения_______________ 12

Глава 2. Схема водоотведения

2.1 Существующее положение в сфере водоотведения муниципального образования   13

2.1.1  Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод___  13

2.1.2  Анализ действующих систем и схем водоотведения поселения______________ 14

2.1.3  Описание существующих технических и технологических проблем  в сфере

водоотведения муниципального образования__________________________________ 14

2.2  Существующие балансы системы водоотведения___________________________ 14

2.3  Перспективные расчетные расходы сточных вод____________________________ 15

2.4  Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов

централизованных систем водоотведения _________________________________ 15

2.5. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и

модернизацию объектов централизованных систем водоотведения_____________ 16

Глава 3. Сроки и этапы реализации схемы водоснабжения и водоотведения

Приложение 1. Схема расположения  существующих источников и сетей водоснабжения

села Шеломы

Приложение 2. Схема расположения  существующих источников и сетей водоснабжения

села Новое Место

Приложение 3. Схема расположения  существующих источников и сетей водоснабжения

деревни Журавки

# Введение

Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования Шеломовское  сельское поселение на период с 2015 по 2034 год  разработана на основании документов:

- технического задания, утверждённого главой Шеломовского сельского поселения Новозыбковского района Брянской области.

- Генерального плана Шеломовского сельского поселения.

А также в соответствии с требованиями федерального закона от 07.12.2011 № 416-Ф3 (ред. от 30.12.2012) «О водоснабжении и водоотведении».

Схема включает в себя первоочередные мероприятия по реконструкции систем водоснабжения и водоотведения, направленные на повышение надёжности функционирования этих систем, а также для создания безопасных и комфортных условий  проживания людей.

Схема водоснабжения и водоотведения содержит:

а)  Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения;

б)    Направления развития централизованных систем водоснабжения;

в)  Прогнозные балансы потребления питьевой, технической воды, количества и состава сточных вод с учетом развития поселения;

г) Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения;

д) Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения;

е) Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения;

ж) Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения и водоотведения;

з) Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

- Водоснабжение:

- магистральные сети водоснабжения;

- водозаборы;

- насосные станции;

- Водоотведение:

- магистральные сети водоотведения;

- канализационные насосные станции;

- очистные сооружения.

# Паспорт схемы

Наименование

Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования Шеломовское  сельское поселение Новозыбковского района Брянской области.

Инициатор проекта (муниципальный заказчик).

Глава Шеломовского сельского поселения.

Местонахождение объекта

Россия, Брянская область, Новозыбковский район, Шеломовское сельское поселение.

Нормативно-правовая база для разработки схемы.

-  Федеральный закон N 416-Ф3 от 07.12.2011 года (ред. от 30.12.2012) «О Водоснабжении и водоотведении»;

-  СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» Актуализированная редакция СНИП 2.04.02.-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

-  СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Утвержден приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 29 декабря 2011 г. № 635/11 и введен в действие с 01 января 2013 г;

-    СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности»;

- СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности».

Цели схемы

Целями схемы являются:

- Развитие систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего и нового строительства жилищного фонда в период до 2034 года;

-  Увеличение объёмов производства коммунальной продукции, в частности, оказания услуг по водоснабжению и водоотведению при повышении качества оказания услуг, а также сохранение действующей ценовой политики;

-   Улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения;

-   Повышение качества питьевой воды;

-  Обеспечение надёжности водоотведения, а также гарантируемая очистка сточных вод согласно нормам экологической безопасности и сведение к минимуму вредного воздействия на окружающую среду.

Способ достижения поставленных целей

Для достижения поставленных целей следует реализовать следующие мероприятия:

-      Строительство новых водозаборных сооружений;

-   Реконструкция сетей магистральных водопроводов, обеспечивающих возможность постоянного водоснабжения населенных пунктов Шеломовского сельского поселения;

- Реконструкция существующих канализационных сетей и модернизация канализационных очистных сооружений;

-      Установка приборов учёта;

-      Снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Сроки реализации схемы:  2015-2034 годы

-   Реконструкция магистральных водопроводов для обеспечения водой территории с существующей застройкой;

-   Строительство магистральных водопроводов для обеспечения водой территории с новой застройкой;

-   Поэтапная перекладка существующих канализационных и водопроводных сетей;

-   Реконструкция  канализационной насосной станции;

-   Реконструкция напорных линий от канализационной насосной станции до самотечных коллекторов.

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы

- Повышение качества предоставления коммунальных услуг;

- Реконструкция и замена  устаревшего оборудования и сетей;

- Увеличение мощности систем водоснабжения и водоотведения;

- Улучшение экологической ситуации на территории сельского поселения;

- Создания безопасных и комфортных условий  проживания людей;

- Обеспечение дальнейшего развития сельского поселения.

# Глава 1. Схема водоснабжения

## 1.1 Существующее положение в сфере водоснабжения муниципального образования

### 1.1.1. Описание структуры системы водоснабжения муниципального образования.

Шеломовское сельское поселение расположено на юго-западе Брянской области в границах Новозыбковского муниципального района. Площадь поселения 98,0 кв.км, численность населения 1260 человек, в состав сельского поселения входит следующие населённые пункты с  централизованным и нецентрализованным водоснабжением и количеством населения (на 01.01.2014 года):

- село Шеломы – 801 человек – централизованное водоснабжение;

- село Новое Место – 402 человека– централизованное водоснабжение;

- деревня Журавки – 28 человек – централизованное водоснабжение;

- поселок Корчи – 21 человек – децентрализованное водоснабжение;

- поселок Карна – 8 человек – децентрализованное водоснабжение.

В состав Шеломовского сельского поселения входят 5 населённых пунктов. Централизованные системы хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения имеют  села Шеломы и Новое Место и деревня Журавки. Водоснабжение населения поселка Карна и поселка Корчи обеспечивается из трех шахтных колодцев.

### 1.1.2   Описание и функционирования систем водоснабжения.

Централизованное водоснабжение села Шеломы осуществляется из артезианской скважины № 15202619. Глубина скважины 57 метров. Год ввода в эксплуатацию – 1991. Местоположение на местности: 52о34/35// - с.ш.; 31о50/05// - в.д. вблизи населенного пункта. Протяжённость сетей водоснабжения села Шеломы – 5,5 км. Год постройки сетей водоснабжения – 1987.

Водоснабжение села Новое Место осуществляется из артезианской скважины № 15202521. Глубина скважины 70 метра. Год ввода в эксплуатацию – 1969, в 2012 году проведена промывка артезианской скважины. Местоположение на местности: 52о32/04//- с.ш.; 31о49/21// - в.д. вблизи населенного пункта.  Протяжённость сетей водоснабжения села Новое Место – 7,5 км. Год постройки сетей водоснабжения – 1986.

Водоснабжение деревни Журавки осуществляется из артезианской скважины № 15202572. Глубина скважины 59 метра. Год ввода в эксплуатацию – 1973. Местоположение на местности: 52о39/05// - с.ш.; 31о46/34// - в.д. в населенном пункте Журавки. Протяжённость сетей водоснабжения деревни Журавки – 1,35 км. Год постройки сетей водоснабжения – 1973.

Водоснабжение поселка Корчи осуществляется из артезианской скважины № 15202621. Глубина скважины 72 метра. Год ввода в эксплуатацию – 1983. Местоположение на местности: 52о36/37// - с.ш.; 31о47/03// - в.д. в поселке Корчи. Протяжённость сетей водоснабжения поселка Корчи – 1,0 км. Год постройки сетей водоснабжения – 1983.

В настоящее время обслуживающей организацией является ООО «Теплон».

Износ существующих сетей составляет 84-100% по состоянию на 01.01.2014г., объектов ВКХ – 76%.

Основные технические характеристики источников и других объектов систем водоснабжения Шеломовского сельского поселения.

| № п/п | Местоположение источников | Состав водозаборного узла | Год ввода в эксплуатацию | Глубина, м | Наличие ЗСО 1 пояса, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| 1 | село Шеломы | Артезианская скважина, водонапорная башня | 1991 | 57 | 30 |
| 2 | село Новое Место | Артезианская скважина, водонапорная башня | 1969 | 70 | 30 |
| 3 | деревня Журавки | Артезианская скважина, водонапорная башня | 1973 | 59 | 30 |

Проекты ЗСО объектов водоснабжения отсутствуют. Границы ЗСО приняты согласно СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» Актуализированная редакция СНИП 2.04.02.-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14.

Характеристики насосного оборудования установленного на водозаборных узлах систем водоснабжения Шеломовского сельского поселения

| № п/п | Местоположение источника | Наименование | Оборудование |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | марка насоса | производи-тельность м³/ч | напор, м сут. | мощность, кВт |
| 1 | село Шеломы | насосная станция 1 подъёма | ЭЦВ 6-10-110 | 10,0 | 110 | 6,0 |
| 2 | село Новое Место | насосная станция 1 подъёма | ЭЦВ 6-6,5-85 | 6,5 | 85 | 6,0 |
| 3 | деревня Журавки | насосная станция 1 подъёма | «Акварио» | 2,8 | 32 | 1,5 |

Скважина обеспечена зоной санитарной охраны первого пояса, размер которой составляет 30м. Согласно СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (актуализированная редакция СНИП 2.04.02.-84*) Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14.

Существующие водопроводные сети проложены из чугунных, стальных, асбестоцементных и полиэтиленовых труб диаметром от 75 до 100 мм общей протяжённостью 14,35 км.

Данные об обследовании состава воды не были предоставлены. В дальнейшем при проведении соответствующих исследований настоящая схема может быть дополнена и (или) откорректирована на основании таких исследований.

1.1.3 Описание существующих технических и технологических проблем в водоснабжении муниципального образования:

- Централизованным водоснабжением обеспечивается население трех населенных пунктов их пяти существующих на территории сельского поселения.

- Качество воды не может быть описано в связи с отсутствием материалов экспертиз и иных исследований состава воды. В дальнейшем при проведении соответствующих исследований настоящая схема может быть дополнена и (или) откорректирована на основании таких исследований.

- Системы водоснабжения  на территории сельского поселения построены в период с 1969 по 1991 год,  находится в неудовлетворительном состоянии и требует поэтапной реконструкции.

## 1.2  Существующие балансы водопотребления

Водопотребление по населенным пунктам Шеломовского сельского поселения

за 2014 год.

| Потребитель | Наименование расхода | Ед-ца изме- ре- ния | Кол-во | Средне суточн. норма на ед. изм. | Водопотребление |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Сред. сут. м³/сут | Годовое т.м³/год | Макс. сут. м³/сут | Макс. час. м³/час |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| село Шеломы существующее положение 2014г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 476 | 230 | 109,5 | 39,97 | 142,35 | 5,93 |
|  | Хоз-питьевые нужды | чел | 229 | 160 | 36,6 | 13,37 | 47,58 | 1,98 |
|  | Хоз-питьевые нужды | чел | 96 | 50 | 4,8 | 1,75 | 6,24 | 0,26 |
|  | Полив | чел | 215 | 25 | 5,4 | 0,65 | 7,02 | 0,29 |
|  | КРС, лошади | ед. | 18 | 100 | 1,8 | 0,66 | 2,34 | 0,10 |
|  | Школа | учащ. | 97 | 8 | 0,8 | 0,18 | 1,04 | 0,04 |
|  | Детский сад | детей | 32 | 70 | 2,2 | 0,40 | 2,86 | 0,12 |
|  | Топочная школы | тыс.м³ |  |  | 0,7 | 0,26 | 0,91 | 0,04 |
|  | Медпункт | чел | 20 | 7,8 | 0,2 | 0,07 | 0,26 | 0,01 |
|  | Магазин | чел | 1 | 185 | 0,2 | 0,07 | 0,26 | 0,01 |
|  | Итого: |  |  |  | 162,4 | 57,4 | 210,9 | 8,8 |
| село Новое Место существующее положение 2014г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 129 | 230 | 29,7 | 10,84 | 38,61 | 1,61 |
|  | Хоз-питьевые нужды | чел | 138 | 160 | 22,1 | 8,07 | 28,73 | 1,20 |
|  | Хоз-питьевые нужды | чел | 135 | 50 | 6,8 | 2,48 | 8,84 | 0,37 |
|  | Полив | чел | 402 | 25 | 10,1 | 1,21 | 13,13 | 0,55 |
|  | КРС, лошади | ед. | 7 | 100 | 0,7 | 0,26 | 0,91 | 0,55 |
|  | Школа | учащ. | 41 | 8 | 0,3 | 0,07 | 0,39 | 0,02 |
|  | Детский сад | детей | 12 | 70 | 0,8 | 0,15 | 1,04 | 0,04 |
|  | Топочная школы | тыс.м³ |  |  | 0,3 | 0,12 | 0,39 | 0,02 |
|  | Медпункт | чел | 9 | 7,8 | 0,1 | 0,04 | 0,13 | 0,01 |
|  | Магазин | чел | 1 | 185 | 0,2 | 0,07 | 0,26 | 0,01 |
|  | Итого: |  |  |  | 71,1 | 23,3 | 92,4 | 4,4 |
| село Журавки существующее положение 2014г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 28 | 160 | 4,5 | 1,64 | 5,85 | 0,24 |
|  | Полив | чел | 28 | 25 | 0,7 | 0,08 | 0,91 | 0,04 |
|  | Итого: |  |  |  | 5,2 | 1,7 | 6,8 | 0,3 |
| 1. Количество расчётных дней в году: 365 – для населения; 120 – для полива (частота полива 1 раз в 2дня), 220 – для школ, 182 – для детских садов, 300 – для фельдшерских пунктов, 365 – для магазинов. 2. СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (Актуализированная редакция СНИП 2.04.02.-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14). 3.СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». (Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Утвержден приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 29 декабря 2011 г. № 635/11 и введен в действие с 01 января 2013). |

## 1.3 Перспективное потребление коммунальных ресурсов  в сфере водоснабжения

Развитие систем водоснабжения на период до 2034 года учитывает улучшение качества жизни населения.

В результате реализации программы должно быть обеспечено развитие сетей централизованного водоснабжения населенных пунктов Шеломовского сельского поселения, а так же стопроцентное подключение потребителей к сетям централизованного водоснабжения.  Данные о численности населения в населенных пунктах сельского поселения приведены  в таблице.

| № п/п | Перечень населенных пунктов | Число постоянных хозяйств | Численность населения, чел. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Современное состояние, на 01.01.2014 года | Расчетный срок - 2024г. | Расчетный срок - 2034г. |
|  |  |  |  | Прирост +, - | Итого | Прирост +, - | Итого |
| 1 | село Шеломы | - | 801 | -17 | 784 | -22 | 762 |
| 2 | село Новое Место | - | 402 | -7 | 395 | -10 | 385 |
| 3 | деревня Журавки | 0 | 28 | 0 | 28 | 0 | 28 |
|  | Итого |  | 1231 | -24 | 1207 | -32 | 1175 |

В перспективе развития Шеломовского сельского поселения источником хозяйственно-питьевого водоснабжения являются централизованные сети водоснабжения, за исключением неперспективных населенных пунктов (пос. Карна, пос. Корчи).

При проектировании реконструкции системы водоснабжения определяется требуемый расход воды для потребителей. Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды  населения зависит от степени благоустройства населённых пунктов и жилой застройки.

Благоустройство жилой застройки населенных пунктов Шеломовского сельского поселения принято следующим:

-   планируемая жилая застройка на конец расчётного срока 2034 года оборудуется системами водоснабжения;

- существующий малоэтажный жилой фонд оборудуется индивидуальными водонагревателями.

В соответствии с СП 30.13330.2010 «Внутренний водопровод и канализация зданий» приняты следующие нормы:

230, 160, 50 л/сут. - среднесуточная норма водопотребления на человека принята по СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и признана международным сообществом достаточной для удовлетворения физиологических потребностей человека (журнал «Сантехника» № 2  за 2009г., издательство «АВОК-ПРЕСС» стр.15);

50 л/сут. - норма водопотребления на полив принята по СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Суточный коэффициент неравномерности принят 1,3 в соответствии с СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Таблица суммарного водопотребления по Шеломовскому сельскому поселению на период с 2015 по 2034 год

Для полива сезонных садов и огородов рекомендуется устройство единого поливочного водопровода сезонного действия из любых ближайших поверхностных источников воды.

| Потребитель | Наименование расхода | Ед. изм. | Кол-во | Средне суточн. норма на ед.изм. | Водопотребление |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Сред. сут. м³/сут | Годовое т.м³/год | Макс. сут. м³/сут | Макс. час. м³/час |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| село Шеломы I-этап до 2024г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 470 | 230 | 108,1 | 39,46 | 140,53 | 5,86 |
|  | Хоз-питьевые нужды | чел | 221 | 160 | 35,4 | 12,91 | 45,97 | 1,92 |
|  | Хоз-питьевые нужды | чел | 93 | 50 | 4,7 | 1,70 | 6,05 | 0,25 |
|  | Полив | чел | 198 | 25 | 5,0 | 0,59 | 6,44 | 0,27 |
|  | КРС, лошади | ед. | 15 | 100 | 1,5 | 0,55 | 1,95 | 0,08 |
|  | Школа | учащ. | 94 | 8 | 0,8 | 0,17 | 0,98 | 0,04 |
|  | Детский сад | детей | 29 | 70 | 2,0 | 0,37 | 2,64 | 0,11 |
|  | Топочная школы | тыс.м³ |  |  | 0,7 | 0,26 | 0,91 | 0,04 |
|  | Медпункт | чел | 20 | 7,8 | 0,2 | 0,05 | 0,20 | 0,01 |
|  | Магазин | чел | 1 | 185 | 0,2 | 0,07 | 0,24 | 0,01 |
|  | Итого: |  | 784 |  | 158,4 | 56,1 | 205,9 | 8,6 |
| село Шеломы II-этап до 2034г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 463 | 230 | 106,5 | 38,87 | 138,44 | 5,77 |
|  | Хоз-питьевые нужды | чел | 214 | 160 | 34,2 | 12,50 | 44,51 | 1,85 |
|  | Хоз-питьевые нужды | чел | 85 | 50 | 4,3 | 1,55 | 5,53 | 0,23 |
|  | Полив | чел | 215 | 25 | 5,4 | 0,65 | 6,99 | 0,29 |
|  | КРС, лошади | ед. | 18 | 100 | 1,8 | 0,66 | 2,34 | 0,10 |
|  | Школа | учащ. | 97 | 8 | 0,8 | 0,17 | 1,01 | 0,04 |
|  | Детский сад | детей | 32 | 70 | 2,2 | 0,41 | 2,91 | 0,12 |
|  | Топочная школы | тыс.м³ |  |  | 0,7 | 0,26 | 0,91 | 0,04 |
|  | Медпункт | чел | 20 | 7,8 | 0,2 | 0,05 | 0,20 | 0,01 |
|  | Магазин | чел | 1 | 185 | 0,2 | 0,07 | 0,24 | 0,01 |
|  | Итого: |  | 762 |  | 156,2 | 55,2 | 203,1 | 8,5 |
| село Новое Место I-этап до 2024г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 126 | 230 | 29,0 | 10,58 | 37,67 | 1,57 |
|  | Хоз-питьевые нужды | чел | 137 | 160 | 21,9 | 8,00 | 28,50 | 1,19 |
|  | Хоз-питьевые нужды | чел | 132 | 50 | 6,6 | 2,41 | 8,58 | 0,36 |
|  | Полив | чел | 395 | 25 | 9,9 | 1,19 | 12,84 | 0,53 |
|  | КРС, лошади | ед. | 5 | 100 | 0,5 | 0,18 | 0,65 | 0,03 |
|  | Школа | учащ. | 37 | 8 | 0,3 | 0,07 | 0,38 | 0,02 |
|  | Детский сад | детей | 10 | 70 | 0,7 | 0,13 | 0,91 | 0,04 |
|  | Топочная школы | тыс.м³ |  |  | 0,3 | 0,12 | 0,39 | 0,02 |
|  | Медпункт | чел | 9 | 7,8 | 0,1 | 0,02 | 0,09 | 0,00 |
|  | Магазин | чел | 1 | 185 | 0,2 | 0,07 | 0,24 | 0,01 |
|  | Итого: |  | 395 |  | 69,4 | 22,8 | 90,3 | 3,8 |
| село Новое Место II-этап до 2034г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 126 | 230 | 29,0 | 10,58 | 37,67 | 1,57 |
|  | Хоз-питьевые нужды | чел | 130 | 160 | 20,8 | 7,59 | 27,04 | 1,13 |
|  | Хоз-питьевые нужды | чел | 129 | 50 | 6,5 | 2,35 | 8,39 | 0,35 |
|  | Полив | чел | 385 | 25 | 9,6 | 1,16 | 12,51 | 0,52 |
|  | КРС, лошади | ед. | 7 | 100 | 0,7 | 0,26 | 0,91 | 0,04 |
|  | Школа | учащ. | 35 | 8 | 0,3 | 0,06 | 0,36 | 0,02 |
|  | Детский сад | детей | 10 | 70 | 0,7 | 0,13 | 0,91 | 0,04 |
|  | Топочная школы | тыс.м³ |  |  | 0,3 | 0,12 | 0,39 | 0,02 |
|  | Медпункт | чел | 9 | 7,8 | 0,1 | 0,02 | 0,09 | 0,00 |
|  | Магазин | чел | 1 | 185 | 0,2 | 0,07 | 0,24 | 0,01 |
|  | Итого: |  | 385 |  | 68,1 | 22,3 | 88,5 | 3,7 |
| село Журавки I-этап до 2024г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 28 | 160 | 4,5 | 1,64 | 5,82 | 0,24 |
|  | Полив | чел | 28 | 25 | 0,7 | 0,26 | 0,91 | 0,04 |
|  | Итого: |  |  |  | 5,2 | 1,9 | 6,7 | 0,3 |
| село Журавки II-этап до 2034г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 28 | 160 | 4,5 | 1,64 | 5,85 | 0,24 |
|  | Полив | чел | 28 | 25 | 0,7 | 0,26 | 0,91 | 0,04 |
|  | Итого: |  |  |  | 5,2 | 1,9 | 6,7 | 0,3 |

## 1.4 Предложения по строительству, реконструкции и

## модернизации объектов систем водоснабжения

Проектные решения реконструкции систем водоснабжения населенных пунктов Шеломовского сельского поселения базируются на основе существующих, сложившихся систем водоснабжения в соответствии с дальнейшим снижением потребности в потреблении ресурсов в сфере водоснабжения, с учетом фактического состояния сетей и сооружений.

Изношенные водопроводные сети необходимо заменить. Для снижения потерь воды на территории сельского поселения, связанных с нерациональным использованием, у потребителей повсеместно необходимо предусмотреть установку  приборов учета расхода воды в соответствие с гл. 7.2 п. 7.2.1. СП 30.13330.2012.

Необходимо планомерно производить анализы воды из артезианских скважин на соответствие СанПиН 2.1.4. 1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». В том случае, если вода не будет соответствовать каким-либо показателям, необходимо предусмотреть строительство очистных сооружений по водоподготовке с необходимой степенью очистки и обеззараживанием. Выбор схемы и степени очистки принимается при рабочем проектировании.

Необходимо предусмотреть парные резервуары чистой воды (РЧВ) ёмкостью равной: трёхчасовому расходу воды на пожаротушение, максимальному водопотреблению в эти часы, и запасу воды на время ликвидации аварии на трубопроводе, равное 12 часам, согласно СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Предложения по реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения:

- замена и реконструкция изношенных и ветхих водопроводных сетей во всех населенных пунктах поселения;

-    тампонаж неиспользуемых скважин и колодцев;

-    создание службы ремонта и эксплуатации систем водоснабжения;

-    постоянный контроль качества воды, поднимаемой из артезианских скважин;

- организация зон санитарной охраны источников водоснабжения, создание проектов зон санитарной охраны источников водоснабжения;

-    реконструкция водозаборных сооружений;

- рациональное использование существующих сетей и сооружений систем водоснабжения.

Для улучшения качества природных вод рекомендуется проведение следующих мероприятий, способствующих ограничению поступления загрязняющих веществ в водные объекты:

- проведение работ по очистке водных объектов от донных отложений на отдельных участках в тех случаях, когда их объемы препятствуют их дальнейшему эффективному использованию водного объекта или содержат критические концентрации загрязняющих веществ и вызывают вторичное загрязнение водного объекта;

- проведение расчистки и рекультивации пойменных и прибрежных территорий, загрязненных радионуклидами и несанкционированным размещением отходов производства и потребления;

- организация контроля над соблюдением границ охранных зон и прибрежных защитных полос со специальным режимом хозяйственной деятельности.

При реконструкции водопроводных сетей необходимо предусмотреть обеспечение 100%-ного охвата жилой и социально-культурной застройки централизованным водоснабжением с одновременной заменой изношенных сетей, выработавших свой срок службы и сетей с недостаточной пропускной способностью.

Площадки под размещение новых водозаборных узлов согласовываются с органами санитарного надзора в установленном порядке. Выбор площадок под новые водозаборные производится с учетом соблюдения первого пояса зоны санитарной охраны в соответствии требованиями СанПиН 2.1.4. 1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения».

Подключение планируемых площадок нового строительства, располагаемых на территории или вблизи действующих систем водоснабжения, производится по техническим условиям владельцев водопроводных сооружений.

В селах Шеломы и Новое Место для рационального использования природных энергетических ресурсов проектом предлагается строительство четырех артезианских скважин глубиной более 200 м с установкой насосных станций (по одной рабочей и резервной в каждом селе). От проектируемых скважин необходимо проложить магистральный водопровод Ø110мм с прокладкой уличной сети хозяйственно-питьевого водопровода Ø75-110 мм.  На кольцевой сети предусматривается устройство колодцев из сборных ж/б элементов установкой водоразборных колонок и пожарных гидрантов (для наружного пожаротушения)  с радиусом действия 100÷150м и отключающей арматуры.

В связи с небольшим количеством потребителей, для бесперебойного водоснабжения населения деревни Журавки рекомендуется произвести ремонт системы водоснабжения с заменой водопроводных сетей водопровода.

Строительство очистных сооружений не планируется.

Схема будет реализована в период с 2015 по 2034 год. Проект разбивается на два этапа, на каждом из которых планируется реализация намеченных целей:

Первый этап 2015-2024 г.г. Реконструкция системы водоснабжения села Шеломы:

- Строительство водозаборного узла в селе Шеломы;

- Перекладка магистральных водопроводов;

- Перекладка уличной  водопроводной сети;

Второй этап 2025-2034 г.г. Реконструкция системы водоснабжения села Новое Место:

- Строительство водозаборного узла в селе Новое Место;

- Перекладка магистральных водопроводов;

- Перекладка уличной  водопроводной сети.

## 1.5. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

Предварительный расчет стоимости выполнения работ.

- Общие положения.

В современных рыночных условиях, в которых работает инвестиционно-строительный комплекс, произошли коренные изменения в подходах к нормированию тех или иных видов затрат, изменилась экономическая основа в строительной сфере.

В настоящее время существует множество методов и подходов к определению стоимости строительства, изменчивость цен и их разнообразие не позволяют на данном этапе работы точно определить необходимые затраты в полном объеме.

В связи с этим, на дальнейших стадиях проектирования требуется детальное уточнение параметров строительства на основании изучения местных условий и конкретных специфических функций строящегося объекта.

Стоимость разработки проектной документации объектов капитального строительства определена на основании «Справочников базовых цен на проектные работы для строительства» (Коммунальные инженерные здания и сооружения, Объекты водоснабжения и канализации). Базовая цена проектных работ (на 1 января 2001 года) устанавливается в зависимости от основных натуральных показателей проектируемых объектов и приводится к текущему уровню цен умножением на коэффициент, отражающий инфляционные процессы на момент определения цены проектных работ для строительства согласно Письму № 1951-ВТ/10 от 12.02.2013г. Министерства регионального развития Российской Федерации.

Ориентировочная стоимость строительства систем водоснабжения определена по проектам объектов-аналогов, Каталогам проектов повторного применения для строительства объектов социальной и инженерной инфраструктур,  Укрупненным нормативам цены строительства для применения в 2012, изданным Министерством регионального развития РФ, по существующим сборникам ФЕР в ценах и нормах 2001 года. Стоимость работ пересчитана в цены 2013 года с коэффициентами согласно: - Постановлению № 94 от 11.05.1983г. Государственного комитета СССР по делам строительства; - Письму № 14-Д от 06.09.1990г. Государственного комитета СССР по делам строительства; - Письму № 15-149/6 от 24.09.1990г. Государственного комитета РСФСР по делам строительства; - Письму № 2836-ИП/12/ГС от 03.12.2012г. Министерства регионального развития Российской Федерации; - Письму № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011г. Министерства регионального развития Российской Федерации.

Расчетная стоимость мероприятий приводится по этапам реализации, приведенным в Схеме водоснабжения и водоотведения, с учетом индексов-дефляторов до 2024 и 2034г.г. в соответствии с указаниями Минэкономразвития РФ Письмо № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011г. "Об индексах цен и индексах-дефляторах для прогнозирования цен".

Определение стоимости на разных этапах проектирования должно осуществляться различными методиками. На предпроектной стадии при обосновании инвестиций определяется предварительная (расчетная) стоимость строительства. Проекта на этой стадии еще нет, поэтому она составляется по предельно укрупненным показателям. При отсутствии таких показателей могут использоваться данные о стоимости объектов-аналогов. При разработке рабочей документации на объекты капитального строительства необходимо уточнение стоимости путем составления проектно-сметной документации. Стоимость устанавливается на каждой стадии проектирования, в связи, с чем обеспечивается поэтапная ее детализация и уточнение. Таким образом, базовые цены устанавливаются с целью последующего формирования договорных цен на разработку проектной документации и строительства.

В расчетах не учитывались:

- стоимость резервирования и выкупа земельных участков и недвижимости для государственных и муниципальных нужд;

- стоимость проведения топографо-геодезических и геологических изысканий на территориях строительства;

- стоимость мероприятий по сносу и демонтажу зданий и сооружений на территориях строительства;

- стоимость мероприятий по реконструкции существующих объектов;

- оснащение необходимым оборудованием и благоустройство прилегающей территории;

- особенности территории строительства.

Результаты расчетов (сводная ведомость стоимости работ) приведены в таблице.

- Ориентировочная стоимость зданий, сооружений и инженерных коммуникаций.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

| №№ п/п | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Объем работ | Общая стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 этап 2024г | 2 этап 2034г. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | село Шеломы |  |  |  |  |  |
|  | Строительство артезианских скважин, глубиной 220 м, мощностью 10,0 м3 | скв. | 2 | 4802,48 | - | 4802,48 |
|  | Строительство насосных станций | шт. | 2 | 4024,136 | - | 4024,136 |
|  | Трубопроводы ПЭ Ø110 | км | 2,95 | 10729,15 | - | 10729,15 |
|  | Трубопроводы ПЭ Ø75 | км | 2,55 | 6898,5 | - | 6898,5 |
|  | Итого: |  |  | 26454,266 | - | 26454,266 |
|  | село Новое Место |  |  |  |  |  |
|  | Строительство артезианских скважин, глубиной 220 м, мощностью 10,0 м3 | скв. | 2 | - | 4802,48 | 4802,48 |
|  | Строительство насосных станций | шт. | 2 | - | 4024,136 | 4024,136 |
|  | Трубопроводы ПЭ Ø110 | км | 4,1 | - | 14911,7 | 14911,7 |
|  | Трубопроводы ПЭ Ø75 | км | 3,4 | - | 8398,0 | 8398,0 |
|  | Итого: |  |  |  | 32136,316 | 32136,316 |
|  | Всего: |  |  | 26454,266 | 32136,316 | 58590,582 |

# Глава 2. Схема водоотведения.

## 2.1 Существующее положение в сфере водоотведения муниципального образования Шеломовское сельское поселение

### 2.1.1 Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод муниципального образования.

В настоящее время только один населенный пункт – село Шеломы имеет систему водоотведения. Жилые и общественные здания остальных населенных пунктов оборудованы местной канализацией с последующим вывозом нечистот.

### 2.1.2 Анализ действующих систем и схем водоотведения поселения.

Сточные воды от существующей жилой застройки центральной части села Шеломы самотёком поступают в приёмный резервуар действующей канализационной насосной станции. Сети водоотведения села Шеломы выполнены из керамических, чугунных и асбестоцементных труб. Общая протяжённость сетей составляет 4,2 км. Канализационная насосная станция жилого посёлка введена в эксплуатацию в 1980 году, на ней установлены насосы СМ 125-80-315/4 - 2 шт. Сточные воды от КНС по двум напорным коллекторам Ø150мм перекачиваются сточные воды на биологические канализационные очистные сооружения.

Жилые дома и здания общественной застройки остальных населенных пунктов оборудованы надворными уборными или накопительными ёмкостями с последующим вывозом сточных вод в места, указанные органами санитарно-эпидемиологического надзора.

Характеристики канализационных насосных станций

| Расположение канализационной насосной станции | Год ввода в эксплуатацию | Мощность фактич., тыс. м³/сут | Марка насосов | Кол-во насосов (шт.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| село Шеломы | 1980 | 0, 85 | СМ 125-80-315/4 | 2 |

### 2.1.3 Описание существующих технических и технологических проблем 
в сфере водоотведения муниципального образования

1. В настоящее время централизованной системой хозяйственно - бытовой канализации охвачен один населенный пункт Шеломовского сельского поселения.

2. Длительная эксплуатация и агрессивная среда сточных вод привели к физическому износу сетей, оборудования и сооружений систем водоотведения. Канализационные сети находятся в крайне неудовлетворительном состоянии. Износ сетей составляет 100%.

3.  В связи с большим износом системы канализации села Шеломы необходимо произвести реконструкцию существующих канализационных насосных станций и канализационных сетей.

## 2.2  Существующие балансы системы водоотведения

Данные по объёму сточных вод системы водоотведения села Шеломы приведены в таблице.

Нормы водоотведения от населения согласно СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения» принимаются равными нормам водопотребления, без учёта расходов воды на восстановление пожарного запаса и полив территории, с учётом коэффициента суточной неравномерности.

| Потребитель | Наименование расхода | Ед-ца изме- ре- ния | Кол-во | Средне суточн. норма на ед. изм. | Водоотведение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Сред. сут. м³/сут | Годовое т.м³/год | Макс. сут. м³/сут | Макс. час. м³/час |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| село Шеломы существующее положение 2014г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 476 | 230 | 109,5 | 39,97 | 142,35 | 5,93 |
|  | Школа | учащ. | 97 | 8 | 0,8 | 0,18 | 1,04 | 0,04 |
|  | Детский сад | детей | 32 | 70 | 2,2 | 0,40 | 2,86 | 0,12 |
|  | Итого: |  |  |  | 162,4 | 57,4 | 210,9 | 8,8 |
| 1. Количество расчётных дней в году: 365 – для населения; 220 – для школ, 182 – для детских садов, 2.СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». (Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Утвержден приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 29 декабря 2011 г. № 635/11 и введен в действие с 01 января 2013). |

## 2.3  Перспективные расчетные расходы сточных вод

Нормы водоотведения от населения согласно СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения» принимаются равными нормам водопотребления, без учета расходов воды на восстановление пожарного запаса и полив территории, с учетом коэффициента суточной неравномерности.

Результаты расчета суммарного объема сточных вод системы водоотведения села Шеломы приведены в таблице.

| Таблица перспективного водоотведения на 2024-2034г. |
| --- |
| Расчётный срок | Наименование расхода | Ед. изм. | Кол-во | Средне суточн. норма на ед. изм. | Водоотведение |
|  |  |  |  |  | Сред. сут. м³/сут | Годовое т.м³/год | Макс. сут. м³/сут | Макс. час. м³/час |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| село Шеломы I-этап до 2024г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 470 | 230 | 108,1 | 39,46 | 140,53 | 5,86 |
|  | Школа | учащ | 94 | 8 | 0,8 | 0,17 | 0,98 | 0,04 |
|  | Детский сад | детей | 29 | 70 | 2,0 | 0,37 | 2,64 | 0,11 |
|  | Итого: |  | 470 |  | 110,9 | 40,0 | 144,15 | 6,01 |
| село Шеломы II-этап до 2034г. | Хоз-питьевые нужды |  | 463 | 230 | 106,5 | 38,87 | 138,44 | 5,77 |
|  | Школа |  | 97 | 8 | 0,8 | 0,17 | 1,01 | 0,04 |
|  | Детский сад |  | 32 | 70 | 2,2 | 0,41 | 2,91 | 0,12 |
|  | Итого: | чел | 463 |  | 109,5 | 39,45 | 142,36 | 5,93 |

## 2.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения.

Перспективная схема водоотведения учитывает развитие сельского поселения, его первоочередную и перспективную застройку, исходя из увеличения степени благоустройства жилых зданий.

Перспективная система водоотведения предусматривает дальнейшее строительство единой центральной системы, в которую поступают хозяйственно-бытовые и промышленные стоки.

На территории сельского поселения предлагается реконструкция и модернизация существующих канализационных насосных станций, увеличение производственных мощностей.

Для обеспечения отвода и очистки бытовых стоков на территории сельского поселения предусматривают следующие мероприятия:

- В связи с долгим сроком эксплуатации планируется реконструкция и модернизация системы канализации села Шеломы;

- В селе Шеломы планируется прокладка сети хозяйственно-бытовой канализации Ø150мм с поэтапной перекладкой износившихся самотечных канализационных сетей;

- Строительство КНС в селе Шеломы;

- Реконструкция напорного коллектора от канализационной насосной станции села Шеломы.

## 2.5. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоотведения

Предварительный расчет стоимости выполнения работ.

- Общие положения.

В современных рыночных условиях, в которых работает инвестиционно-строительный комплекс, произошли коренные изменения в подходах к нормированию тех или иных видов затрат, изменилась экономическая основа в строительной сфере.

В настоящее время существует множество методов и подходов к определению стоимости строительства, изменчивость цен и их разнообразие не позволяют на данном этапе работы точно определить необходимые затраты в полном объеме.

В связи с этим, на дальнейших стадиях проектирования требуется детальное уточнение параметров строительства на основании изучения местных условий и конкретных специфических функций строящегося объекта.

Стоимость разработки проектной документации объектов капитального строительства определена на основании «Справочников базовых цен на проектные работы для строительства» (Коммунальные инженерные здания и сооружения, Объекты водоснабжения и канализации). Базовая цена проектных работ (на 1 января 2001 года) устанавливается в зависимости от основных натуральных показателей проектируемых объектов и приводится к текущему уровню цен умножением на коэффициент, отражающий инфляционные процессы на момент определения цены проектных работ для строительства согласно Письму № 1951-ВТ/10 от 12.02.2013г. Министерства регионального развития Российской Федерации.

Ориентировочная стоимость строительства сетей и сооружений определена по проектам объектов-аналогов, Каталогам проектов повторного применения для строительства объектов социальной и инженерной инфраструктур,  Укрупненным нормативам цены строительства для применения в 2012, изданным Министерством регионального развития РФ, по существующим сборникам ФЕР в ценах и нормах 2001 года, а также с использованием сборников УПВС в ценах и нормах 1969 года. Стоимость работ пересчитана в цены 2013 года с коэффициентами согласно: - Постановлению № 94 от 11.05.1983г. Государственного комитета СССР по делам строительства; - Письму № 14-Д от 06.09.1990г. Государственного комитета СССР по делам строительства; - Письму № 15-149/6 от 24.09.1990г. Государственного комитета РСФСР по делам строительства; - Письму № 2836-ИП/12/ГС от 03.12.2012г. Министерства регионального развития Российской Федерации; - Письму № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011г. Министерства регионального развития Российской Федерации.

Расчетная стоимость мероприятий приводится по этапам реализации, приведенным в Схеме водоснабжения и водоотведения, с учетом индексов-дефляторов до 2024 и 2034г.г. в соответствии с указаниями Минэкономразвития РФ Письмо № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011г. "Об индексах цен и индексах-дефляторах для прогнозирования цен".

Определение стоимости на разных этапах проектирования должно осуществляться различными методиками. На предпроектной стадии при обосновании инвестиций определяется предварительная (расчетная) стоимость строительства. Проекта на этой стадии еще нет, поэтому она составляется по предельно укрупненным показателям. При отсутствии таких показателей могут использоваться данные о стоимости объектов-аналогов. При разработке рабочей документации на объекты капитального строительства необходимо уточнение стоимости путем составления проектно-сметной документации. Стоимость устанавливается на каждой стадии проектирования, в связи, с чем обеспечивается поэтапная ее детализация и уточнение. Таким образом, базовые цены устанавливаются с целью последующего формирования договорных цен на разработку проектной документации и строительства.

В расчетах не учитывались:

- стоимость резервирования и выкупа земельных участков и недвижимости для государственных и муниципальных нужд;

- стоимость проведения топографо-геодезических и геологических изысканий на территориях строительства;

- стоимость мероприятий по сносу и демонтажу зданий и сооружений на территориях строительства;

- стоимость мероприятий по реконструкции существующих объектов;

- оснащение необходимым оборудованием и благоустройство прилегающей территории;

- особенности территории строительства

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

| №№ п/п | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Объем работ | Общая стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 этап 2024г | 2 этап 2034г. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Водоотведение |
|  | село Шеломы |  |  |  |  |  |
|  | Строительство канализационной насосной станции q=10м³/час, мощностью 10,0 м3 | шт. | 1 | 2331,489 | - | 2331,489 |
|  | Канализация самотечная из труб ПЭ100: Ø150 | м | 3200,0 | 10390,266 | 7582,086 | 17972,352 |
|  | Канализационный напорный коллектор | км | 1000,0 |  | 4118,664 | 4118,664 |
|  | Всего: |  |  | 12721,755 | 11700,75 | 24422,505 |

# Глава 3. Сроки и этапы реализации схемы водоснабжения и водоотведения

Схема будет реализована в период с 2015 по 2034 год. Проект разбивается на два этапа, на каждом из которых планируется реализация намеченных целей:

Первый этап 2015-2024г.

- Строительство канализационной насосной станции села Шеломы;

2. Планируется прокладка  сети хозяйственно-бытовой канализации Ø150мм       протяженностью 1,35 км с поэтапной перекладкой износившихся самотечных канализационных сетей;

Второй этап 2025-2034г.

- Планируется прокладка  сети хозяйственно-бытовой канализации Ø150мм, протяженностью 1,85 км с поэтапной перекладкой износившихся самотечных канализационных сетей;

- Прокладка канализационного самотечного коллектора села Шеломы.

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ СТОИМОСТИ РАБОТ

по строительству, реконструкции и модернизации систем

водоснабжения и водоотведения сельского поселения

| № п/п | Наименование работ и затрат | Общая стоимость, тыс.руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 этап 2024г | 2 этап 2034 г. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | село Шеломы |  |  |  |
|  | водоснабжение | 26454,266 | - | 26454,266 |
|  | водоотведение | 12721,755 | 11700,75 | 24422,505 |
|  | Итого: |  |  |  |
|  | село Новое Место |  |  |  |
|  | водоснабжение | - | 32136,316 | 32136,316 |
|  | Итого: | - | 32136,316 | 32136,316 |
|  | По поселению |  |  |  |
|  | водоснабжение | 26454,266 | 32136,316 | 58590,582 |
|  | водоотведение | 12721,755 | 11700,75 | 24422,505 |
|  | ВСЕГО: | 39176,021 | 43837,066 | 83013,087 |

# Text boxes

Приложение

к постановлению Шеломовской сельской администрации

от « 02 » декабря 2014 года № 90

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3